PYPLOK®

Несварные трубные соединения

www.pyplok.ru
2012

Оглавление

1.	История	3

1.1	Что такое соединения «Pyplok»?	3

2.	Метод несварного безрезьбового соединения труб	4

2.1	Преимущества уплотнительных характеристик «PYPLOK»	4

3.	Введение	5

4.	Спецификация труб для соединений «PYPLOK»	7

5.	Преимущества системы соединений «PYPLOK®»	8

6.	Выбор соединений «PYPLOK®»	10

6.1	Труба «Стандарт «NPS»	10

6.2	Труба «Стандарт «OD»	11

6.3	Труба «Стандарт «МЕТРИЧЕСКИЙ»	12

7.	Сферы применения соединений «PYPLOK®»	13

7.1	Соединения «PYPLOK®»  применяются в различных сферах:	13

8.	Инструменты для обжима «PYPLОK®»	15

8.1	Большие преимущества маленьких инструментов	16

8.2	Инструменты	17

8.3	Инструменты. Технические характеристики.	19

8.4	Монтажная головка	21

8.5	Контрольный и маркировочный калибр	23

8.6	Силовые агрегаты	24

8.7	Насосы	25

8.8	Комплектация	26

9.	Инструкция по установке соединений «PYPLОK®»	29

9.1	Разметочный и контрольный калибр	29

9.2	Подготовка трубы	30

9.3	Предустановочные процедуры	30

9.4	Процедура установки	31

9.5	Контроль обжатых соединений	32

10.	Ограниченная гарантия	34

# История

## Что такое соединения «Pyplok»?

Быстро устанавливаемые, надежные, устойчивые к внешнему воздействию соединения, рассчитанные на рабочее давление свыше 9000 фунтов/кв. дюйм (620 бар). Гидравлический опрессовочный инструмент обжимает соединение на трубе путем пластической деформации. В результате опрессовки вокруг трубы формируется перманентное герметичное радиальное (360°) соединение.

В 1968г. авиационная компания «McDonnell Aircraft» г. Сент Луис, впервые разработала технологию подобных радиальных обжимных соединений, которые заменили резьбовые соединения на истребителях F-4. Резьбовые соединения были менее надежными при высоких давлениях и нагрузках. Компания «McDonnell Aircraft» лицензировала компанию «Deutsch Metal Components», г. Гардена Калифорния, на производство данных соединений для использования в истребителях F-4. Со временем компания-изготовитель «Deutsch Metal Components» расширила диапазон используемых материалов, конфигураций и давлений и стала ведущим поставщиком механически устанавливаемых соединений в аэрокосмической и оборонной промышленности в США, Канаде, Бразилии, Китае и Европе.

В 1978г. компания «Deutsch Metal Components» усовершенствовала технологию трубных соединений в аэрокосмической промышленности, и запатентовала систему трубных соединений для труб стандарта СТАНДАРТ «NPS» и OD под названием «PYPLOK». Изначально предназначавшиеся только для военно-морской промышленности, данные трубные соединения начали применяться в нефтехимической промышленности, а также иных промышленных перерабатывающих предприятиях. Соединения нашли столь широкое применение в разных отраслях промышленности благодаря качеству, равному, если не превосходящему, качество сварных или паяных соединений. Далее товарная линейка расширилась до соединений труб стандарта СТАНДАРТ «NPS» 2 дюйма и 66 мм, включая трубы из различных материалов: нержавеющая сталь (типы 316, Дуплекс и Супер дуплекс), углеродистая сталь, медно-никеливый сплав, медь и алюминий. Квалификационные испытания, которым в течение многих лет подверглись соединения «PYPLOK», применяемые в разных видах промышленности, доказали их высокое качество, преимущества над сварными соединениями, а также экономичность при установке.

В 2004 г. владельцы компании «Deutsch Metal Components» приняли решение продать компанию частным инвесторам из Соединенного Королевства Великобритании. В результате название компании изменилось на «Design Metal Connections». Новые владельцы компании, в свою очередь, решили сосредоточиться на трубных соединениях для аэрокосмической и оборонной промышленности. Таким образом, выпуск товарной линейки «PYPLOK» был временно приостановлен.

Позднее данная товарная линейка вместе со всеми техническими чертежами, инструментом и производственными процессами, необходимыми для ее производства, была продана компании «Tube-Mac Industries Ltd» как одному из постоянных покупателей и сторонников системы несварных соединений «PYPLOK». Предполагалось, что компания «Tube-Mac Industries Ltd» будет разрабатывать, производить и поставлять данные соединения на все рынки, за исключением аэрокосмического. В январе 2007 г. компания «Tube-Mac Industries Ltd.» официально стала сертифицированным производителем и распространителем (стандарт ISO 9001:2008) соединений «PYPLOK», одобренных различными классификационными сообществами: «ABS», «CRN», «DNV», «NAVSEA» и др.

# Метод несварного безрезьбового соединения труб

## Преимущества уплотнительных характеристик соединений «PYPLOK»

Соединения «PYPLOK» обладают уникальными уплотнительными характеристиками. В соединение входят 4 неметаллических уплотнительных кольца, что делает соединения «PYPLOK» подходящими для труб разных стандартов с допуском на внешний/внутренний диаметр и толщину стенки, а также качество поверхности.

Внешние уплотнительные кольца защищают систему от попадания посторонних частиц.

Система трубных соединений «Tube-Mac® Pyplok®» идеально подходит для газовой и жидкой среды. Имеются различные конфигурации соединений: тройниковые, угловые (45° и 90°), переходники, изготовленные по индивидуальным заказам Клиента.

Рисунок 1. Соединения «PYPLOK» могут использоваться на трубах из нержавеющей и углеродистой стали, медно-никелиевого сплава

# Введение

Установка и последующий контроль соединений – самая дорогостоящая часть монтажа и техобслуживания трубопроводов. Независимо от типа и материала трубопровода, он будет содержать большое количество резьбовых, сварных и паяных соединений. Данные традиционные типы соединений дорогостоящи и трудоемки.

Дорогостоящие и трудоемкие процедуры могут включать:

- Получение допусков и разрешений на производство работ.

- Время на подготовку.

- Время на установку и монтаж.

- Приемочный контроль соединения.

- Гидростатические испытания.

- Промывка/продувка системы.

- Переустановка соединений, которые не прошли приемочный контроль.

- Время на производство сварочных и паяльных работ.

- Необходимость пожарной охраны.

Система механически устанавливаемых соединений «Tube-Mac PYPLOK» является превосходной альтернативой резьбовым, сварным либо паяным соединениям. Методом соединения труб является процесс внешнего обжима. В результате внешнего радиального обжима соединения на трубе формируется постоянное герметичное соединений.

Вот некоторые преимущества системы соединений «PYPLOK» над традиционными типами соединений:

- Отсутствие необходимости продувки либо промывки трубопровода, так как система «PYPLOK» не требует горячей обработки. Другими словами, система «PYPLOK» допускает трубопровод в «холодном состоянии».

- Время, затрачиваемое на соединение концов труб, значительно короче, так как обжим выполняется с помощью портативных инструментов.

- Уменьшение времени на проведение приемочного контроля соединений благодаря предельному проходному калибру, который определяет качество обжима по диаметру обжатого соединения, что исключает необходимость стандартных неразрушающих методов контроля, например, радиографических.

- Отсутствие необходимости присутствия пожарной охраны либо допуска на проведения огнеопасных работ. В отличие от сварных и паяных соединений система «PYPLOK» не является огнеопасной.

Учитывая все вышеуказанные преимущества, система «PYPLOK» действительно является самым экономичным и эффективным средством соединений труб. Данная система значительно снижает затраты, повышает качество, безопасность и надежность трубных соединений.

Компания «Tube-Mac Industries®» производит соединений «PYPLOK» во всех стандартных конфигурациях (прямые, угловые 45° и 90°, переходники, адаптеры, тройниковые, фланцевые).

Конфигурации «PYPLOK» подходят для всех съемных и несъемных концов труб. Съемные концы включают: «ANSI», «SAE» и «ISO фланцевые», а также соединения типов «JIC 37°», «ORFS» (уплотнительное кольцо согласно типу «SAE J1453»), «NPT», «BSPP» и «DIN 24°»

Соединения «PYPLOK» изготавливаются из углеродистой стали, нержавеющей стали тип 316 и медно-никелиевого сплава 70/30 CuNi. Кроме того, соединения «PYPLOK» изготавливаются и из других материалов: «нержавеющая сталь Супер Дуплекс», «Brass» или «Navy Brass», алюминия. Пожалуйста, обращайтесь к нашим заводским представителям.

Соединения «PYPLOK» предназначены для труб стандартов «СТАНДАРТ «NPS», «OD», и метрического, применяемых в торговой, обрабатывающей, морской и др. промышленности.

Внимание: Неправильное использование описанного оборудования может повлечь за собой травмы, смерть сотрудников, а также порчу оборудования.

# Спецификация труб для соединений «PYPLOK»

| Труба стандарта OD |
| --- |
| Размер | Мин. стенка. | Макс. стенка |
| 1/4” | 0.028” | 0.083” |
| 3/8” | 0.028” | 0.095” |
| 1/2” | 0.035” | 0.120” |
| 5/8” | 0.035” | 0.120” |
| 3/4” | 0.049” | 0.180” |
| 1” | 0.049” | 0.180” |
| 1 1/4” | 0.065” | 0.220” |
| 1 1/2” | 0.065” | 0.220” |
| 2” | 0.083” | 0.220” |

| Труба метрического стандарта |
| --- |
| Размер | Мин. стенка | Макс. стенка |
| 6мм | 0.8мм | 2.0мм |
| 10мм | 0.8мм | 2.5мм |
| 12мм | 1.0мм | 3.0мм |
| 16мм | 1.0мм | 3.0мм |
| 20мм | 1.0мм | 4.0мм |
| 25мм | 1.0мм | 4.0мм |
| 30мм | 1.2мм | 5.0мм |
| 38мм | 1.5мм | 6.0мм |
| 42мм | 1.5мм | 6.0мм |
| 44.5мм | 1.0мм | 4.0мм |
| 50мм | 1.5мм | 7.0мм |
| 57мм | 1.0мм | 4.0мм |
| 60мм | 2.0мм | 8.0мм |

| Труба стандарта «NPS» |
| --- |
| Размер | Мин. стенка | Макс. стенка |
| 1/4" | Sch.10 | Sch.80 |
| 3/8" | Sch.10 | Sch.80 |
| 1/2" | Sch.10 | Sch.80 |
| 3/4" | Sch.10 | Sch.160 |
| 1" | Sch.10 | Sch.160 |
| 1 1/4" | Sch.10 | Sch.160 |
| 1 1/2" | Sch.10 | Sch.160 |
| 2" | Sch.10 | Sch.160 |
| 2 1/2" | Sch.10 | Sch.80 |
| 3" | Sch.10 | Sch.80 |

Трубы для соединений «PYPLOK»

Углеродистая сталь «PYPLOK»

ASTM A106/A53S

ASTM A53E/A587

ASTM A179

DIN 2391c Gr.37.4 (E235+N)

A135 ERW Класс A & B

API 5L Бесшовная/Электрич. сварка

MIL-T-20157"

Нержавеющая сталь «PYPLOK»

ASTM A312

ASTM A269 (EN 10216-5)

Types 304/304L/316/316L

MIL-P-1144

DIN 2391c Gr.52.4 (E355+N)

EN10217-7 (DIN 17457)

EN ISO 1127 (D3 and D4)

Медно-никелиевый сплав «PYPLOK»

ASTM B280

ASTM B75

MIL-T-16420

CuNi 90/10

CuNi 70/30

MIL-T-24107

| Допуск на внешний диаметр трубы для соединений «PYPLOK» |
| --- |
| Метрическая труба | от 6мм до 60мм | +/- 0.254мм (0.010") |
| Труба стандарта OD | от 1/4" до 3/8" | +/- 0.005" (0.127мм) |
|  | от 1/2" до 1 1/2" | +/- 0.010" (0.254мм) |
|  | 2” | +/- 0.015" (0.381мм) |
| Труба стандарта NPS | от 1/4" до 1 1/2" | +/- 0.015" (0.381мм) |
|  | от 2" до 3" | +/- 0.030" (0.762мм) |

# Преимущества системы соединений «PYPLOK®»

- Снижение временных и трудовых затрат, установка соединений «PYPLOK» не требует получения допуска на проведение огнеопасных работ. Инструмент «PYPLOK» имеет гидравлический привод и не требует специального обслуживания.

- Установка соединений «PYPLOK» выполняется одним человеком, не требует промывки/продувки трубопровода, наблюдения сотрудников службы пожарной безопасности.

- Контроль качества соединений проводится с помощью предельного проходного калибра, что значительно сокращает время приемочного контроля по сравнению с традиционными методами неразрушающего контроля.

Улучшенный экологический контроль

- Система соединений «PYPLOK» создавалась с целью уменьшения объема огнеопасных работ. Благодаря отсутствию горелок, открытого пламени, искры система является безопасной при установке и техобслуживании.

Система соединений «PYPLOK®» характеризуется:

- Повышенной производительностью; большая часть работ выполняется с помощью одной процедуры без вынужденных остановок.

- Снижением затрат на установку на 80 %.

- Система соединений «PYPLOK®» при каждой установке отличается:

- Высоким сопротивлением разрыву.

- Защитой от щелевой коррозии.

- Минимальной подготовкой трубы (соединения герметичны и на трубе со следами ржавчины).

Система соединений «PYPLOK®» не требует длительного обучения и особых навыков в ее использовании

- Система «PYPLOK» состоит из соединений нескольких конфигураций и ручного инструмента, требующего минимальных навыков по его использованию. Соединения устанавливаются легко и быстро.

- Обучение предоставляется на бесплатной основе и занимает менее 30 минут.

- Подробная и четкая инструкция (Инструкция по установке и техническому обслуживанию, включая Инструкцию по приемочному контролю).

Что выгоднее – купить или взять в аренду?

- Покупка инструмента и соединительных элементов окупается благодаря легкости установки.

- Инструмент можно выкупить в течение 12 месяцев – капитальные вложения не требуются.

- По программам аренды инструментов, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании «Tube-Mac®».

# Выбор соединений «PYPLOK®»

Выбор необходимого соединения «PYPLOK» зависит от номинального давления Вашего трубопровода, размера и материала труб.

Tube-Mac PYPLOK® (Трубы стандартов NPS,  OD, метрический)

- Соединения «PYPLOK®», изготовленные из нержавеющей стали тип 316, углеродистой стали и медно-никелиевого сплава 70/30 CuNi.

- Применяются в системах с макс. рабочим давлением 9000 ФУНТ/КВ. ДЮЙМ (620 бар)

- Для температурного диапазона от -65°F до 400°F (от -54°C до 205°C)

- Имеются в конфигурациях стандартов «СТАНДАРТ «NPS»», «OD» и метрическом.

- Размеры соединений стандарта «СТАНДАРТ «NPS»» варьируются от ¼ дюйма до 3 дюймов.

- Размеры соединений стандарта «OD» варьируются от ¼ дюйма до 2 дюймов.

- Размеры соединений метрического стандарта варьируются от 6мм до 66мм.

## Труба «Стандарт «NPS»

| Диапазон давлений для нержавеющей стали |
| --- |
| Труба стандарта N.P.S | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
| 3/8" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
| 1/2" | 5900 | 407 | 7866 | 543 |
| 3/4" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 1" | 5700 | 393 | 7600 | 524 |
| 1 1/4" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 1 1/2" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 2" | 4800 | 331 | 6400 | 441 |
| 2 1/2" | 338 | 23 | 451 | 31 |
| 3" | 338 | 23 | 451 | 31 |

| Диапазон давлений для углеродистой стали |
| --- |
| Труба стандарта N.P.S | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 6000 | 1/4" | 8000 | 460 |
| 3/8" | 6000 | 3/8" | 8000 | 460 |
| 1/2" | 5900 | 1/2" | 7866 | 452 |
| 3/4" | 5800 | 3/4" | 7733 | 444 |
| 1" | 5700 | 1" | 7600 | 437 |
| 1 1/4" | 5650 | 1 1/4" | 7533 | 433 |
| 1 1/2" | 5650 | 1 1/2" | 7533 | 433 |
| 2" | 4800 | 2" | 6400 | 368 |
| 2 1/2" | 338 | 2 1/2" | 451 | 31 |
| 3" | 338 | 3" | 451 | 31 |

| Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
| --- |
| Труба стандарта N.P.S | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
| 3/8" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
| 1/2" | 3831 | 264 | 5108 | 352 |
| 3/4" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 1" | 3701 | 255 | 4935 | 340 |
| 1 1/4" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 1 1/2" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 2" | 3117 | 215 | 4156 | 287 |
| 2 1/2" | 188 | 13 | 250 | 17 |

## Труба «Стандарт «OD»

| Диапазон давлений для нержавеющей стали |
| --- |
| Труба стандарта O.D. | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 7000 | 483 | 9333 | 644 |
| 3/8" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 1/2" | 6100 | 421 | 8133 | 561 |
| 5/8" | 6100 | 421 | 8133 | 561 |
| 3/4" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
| 1" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 1 1/4" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 1 1/2" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 2" | 4800 | 331 | 6400 | 441 |

| Диапазон давлений для углеродистой стали |
| --- |
| Труба стандарта O.D. | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 5833 | 402 | 7778 | 536 |
| 3/8" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
| 1/2" | 5083 | 351 | 6778 | 467 |
| 3/4" | 5083 | 351 | 6778 | 467 |
| 1" | 5000 | 345 | 6667 | 460 |
| 1 1/4" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
| 1 1/2" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
| 2" | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 2 1/2" | 4000 | 276 | 5333 | 368 |

| Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
| --- |
| Труба стандарта O.D. | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 1/4" | 4545 | 313 | 6060 | 418 |
| 3/8" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 1/2" | 3961 | 273 | 5281 | 364 |
| 3/4" | 3961 | 273 | 5281 | 364 |
| 1" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
| 1 1/4" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 1 1/2" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 2" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 2 1/2" | 3117 | 215 | 4156 | 287 |

## Труба «Стандарт «МЕТРИЧЕСКИЙ»

| Диапазон давлений для нержавеющей стали |
| --- |
| Труба стандарта Метрический | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 6мм | 6500 | 448 | 8666 | 598 |
| 8мм | 6200 | 428 | 8266 | 570 |
| 10мм | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
| 12мм | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 16мм | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
| 20мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 25мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 30мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 38мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 42мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
| 50мм | 5100 | 352 | 6800 | 469 |
| 60мм | 4800 | 331 | 6400 | 441 |
| 56мм | 4500 | 310 | 6000 | 414 |
| 66мм | 4130 | 285 | 5507 | 380 |

| Диапазон давлений для углеродистой стали |
| --- |
| Труба стандарта Метрический | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 6мм | 5417 | 374 | 7222 | 498 |
| 8мм | 5167 | 356 | 6889 | 475 |
| 10мм | 5000 | 345 | 6667 | 460 |
| 12мм | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
| 16мм | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
| 20мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 25мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 30мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 38мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 42мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
| 50мм | 4250 | 293 | 5667 | 391 |
| 60мм | 4000 | 276 | 5333 | 368 |
| 56мм | 3750 | 259 | 5000 | 345 |
| 66мм | 3442 | 237 | 4589 | 316 |

| Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
| --- |
| Труба стандарта Метрический | 4:1 Коэф. безопасности | 3:1 Коэф. безопасности |
|  | Фунт/дюйм2 | Бар | Фунт/дюйм2 | Бар |
| 6мм | 4221 | 291 | 5628 | 388 |
| 8мм | 4026 | 278 | 5368 | 370 |
| 10мм | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
| 12мм | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 16мм | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
| 20мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 25мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 30мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 38мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 42мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
| 44.5мм | 600 | 41 | 800 | 55 |
| 50мм | 3312 | 228 | 4415 | 305 |
| 57мм | 600 | 41 | 800 | 55 |
| 60мм | 3117 | 215 | 287 | 4156 |
| 56мм | 2922 | 202 | 269 | 3896 |
| 66мм | 2682 | 185 | 247 | 3576 |

# Сферы применения соединений «PYPLOK®»

## Соединения «PYPLOK®»  применяются в различных сферах:

- Сжиженный природный газ

- CO2 трубопровод инертного газа

- Конденсатный трубопровод

- Дренажная система

- Внутрискважинные трубы

- Системы отвода жидкости

- Этилен гликоль/вода

- Топливное масло/топливный газ

- Газы - азот, воздух, гелий

- Греющий змеевик

- Туманообразующие установки высокого давления

- Системы пожаротушения

- Сжиженный нефтяной газ

- Природный газ

- Гидравлическое масло

- Низкотемпературный пар

- Системы смазки

- Пневмосистемы

- Системы удаления отходов

- Водные эмульсии и краски

- Подводные трубопроводы

- Линии парового обогрева

- Канализационные системы

Если Вы не нашли необходимую Вам сферу применения, обращайтесь к нашим представителям!

# Инструменты для обжима «PYPLОK®»

- Улучшенный дизайн торцевой пластины

- Инструменты соединяются защелкиванием

- С помощью паза контролируется правильность положения зажимного устройства

- Компьютерный дизайн, проверенный нашими многочисленными заказчиками

- Изготовлен из надежного материала – «суперсплава»

- Поворотные соединения входят в стандартный комплект и обеспечивают легкий доступ в труднодоступные места

## Большие преимущества маленьких инструментов

- Повышение производительности на 50%

- Снижение требований к техобслуживанию

- Надежность

- Операция проводится одним человеком

- Один год гарантии на детали *

* Компания «Tube-Mac®» предоставляет один год гарантии на оборудование (материал и работу) с даты приобретения, за исключением износа зажимного устройства.  Компания «Tube-Mac®»  не несет ответственности за ненадлежащее использование, техническое обслуживание и прочие повреждение инструментов в процессе использования.

## Инструменты

Инструменты производства компании «Tube-Mac®»  включают следующие компоненты:

- Обжимной инструмент

- Гидравлический силовой агрегат 10,000 ФУНТ/КВ. ДЮЙМ

- Контрольные/маркировочные калибры

### Обжимной инструмент

Соединения «Tube-Mac PYPLOK» устанавливаются с помощью обжимного инструмента «Tube-Mac PYPLOK».

Все инструменты легкие по весу, переносные и  приводятся в действие гидравлическим приводом, давление 10,000 фунтов/кв. дюйм.

Для установки используются 4 модели обжимного инструмента:

- Модель 10 для 1/4” и 6мм соединений (мощность 10 тонн)

- Модель 40 для соединений маленького размера (мощность 40 тонн)

- Модель 55 для соединений среднего размера (мощность 55 тонн)

- Модель 70 для соединений большего размера (мощность 70 тонн)

Все инструменты идентичны по дизайну. Единственное различие моделей – производимая мощность.

#### Основные компоненты обжимного инструмента «Tube-Mac PYPLOK»

Обжимной инструмент «Tube-Mac PYPLOK» включает 4 основных компонента:

- Силовой агрегат

- Монтажная головка

- Зажимное устройство

- Сборка блока зажимного устройства

ВНИМАНИЕ: Обжимной инструмент подвергается очень высоким давлениям. Неправильное использование инструмента может привести к его порче и человеческим травмам.

Доступ к использованию инструмента «Tube-Mac PYPLOK» получают только сотрудники, прошедшие обучение и сертификат компании-производителя.

## Инструменты. Технические характеристики.

Система соединений «PYPLOK» требует следующее легковесное и простое в использовании оборудование:

- Маркировочный/контрольный калибр. Используется для маркировки глубины установки соединения на трубе и контроля размеров после обжима.

- Монтажная головка. Подсоединяется к силовому агрегату, когда приводится в действие, обжимает соединение на трубе.

- Рукав. 10,000 фунт/кв. дюйм Гидравлический рукав. Длина 10 футов.Силовой агрегат. Обжимной инструмент с гидравлическим приводом приводит в действие зажимное устройство, обжимающее соединение на трубе.

- Насос. Тube-Mac® серия 10,000 фунт/кв. дюйм Насосы  — силовые установки , доступные в исполнении с ручным, электрическим, пневматическим, аккумуляторным приводом

| Модель 10 | Размеры головки |
| --- | --- |
| A | 4,38 |
| B | 0,93 |
| C | 1,9 |
| D | 0,62 |
| E | 1,62 |
| F | 1,31 |
| G | 1/4” |
| Стандарт NPS | 6 мм |
| Метрический стандарт | 4,38 |

| Модель 40 | Размеры головки |
| --- | --- |
|  | HO | H1 | H2 |
| A | 3,282 | 2,949 | 3,491 |
| B | 8,4 | 8,338 | 8,801 |
| C | 1,261 | 1,189 | 1,436 |
| D | 1,225 | 1,751 | 1,811 |
| E | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| F | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Стандарт NPS | 1/4”, 3/8” | 1/2” | 3/4” , 1” |
| Стандарт O,D, | 3/8”, 1/2” | 5/8”, 3/4” | 1” |
| Метрический стандарт | 8, 10, 12, 16, 20 мм |  | 25, 30 мм |

| Модель 55 | Размеры головки |
| --- | --- |
|  | H1 |
| A | 5,19 |
| B | 9,8 |
| C | 1,91 |
| D | 5,99 |
| E | 3,56 |
| F | 3,5 |
| G | 3 |
| Стандарт NPS | 1”,1-/4”, 1-1/2” |
| Стандарт O.D. | 1-1/4”, 1-1/2” |
| Метрический стандарт | 38мм, 42мм, 50мм |
| Модель 70 | Размеры головки |
|  | H1 |
| A | 6,68 |
| B | 14,63 |
| C | 1,71 |
| D | 5,89 |
| E | - |
| F | 4,41 |
| G | 3 |
| Стандарт NPS | 1-1/2”, 2” |
| Метрический стандарт | 50мм, 56мм, 60мм, 66мм |

## Монтажная головка

### Стандарт NPS

| РАЗМЕР NPS | № ДЕТАЛИ |
| --- | --- |
| 1/4” | DLT40PYHA3804 |
| 3/8” | DLT40PYHA3806 |
| 1/2” | DLT40PYHA3808 |
| 3/4” | DLT40PYHA3812 |
| 1” | DLT40PYHA3816/DLT55PYHA3816 |
| 1-1/4” | DLT55PYHA3820/DLT70PYHA3820 |
| 1-1/2” | DLT55PYHA3824/DLT70PYHA3824 |
| 2” | DLT70PYHA3832 |

### Стандарт O.D.

| РАЗМЕР | № ДЕТАЛИ |
| --- | --- |
| 1/4” | DLT10PYHA3704 |
| 3/8” | DLT40PYHA3706 |
| 1/2” | DLT40PYHA3708 |
| 5/8” | DLT40PYHA3710 |
| 3/4” | DLT40PYHA3712 |
| 1” | DLT40PYHA3716 |
| 1-1/4” | DLT55PYHA3720 |
| 1-1/2” | DLT55PYHA3724 |

### Стандарт Метрический

| РАЗМЕР | № ДЕТАЛИ |
| --- | --- |
| 6 | DLT10PYHA3906 |
| 8 | DLT40PYHA3908 |
| 10 | DLT40PYHA3910 |
| 12 | DLT40PYHA3912 |
| 16 | DLT40PYHA3916 |
| 20 | DLT40PYHA3920 |
| 25 | DLT40PYHA3925 |
| 30 | DLT40PYHA3930 |
| 38 | DLT55PYHA3938 |
| 42 | DLT55PYHA3942 |
| 50 | DLT55PYHA3820/DLT70PYHA3820 |
| 56 | DLT70PYHA3956 |
| 60 | DLT70PYHA3832 |
| 66 | DLT70PYHA3966 |

## Контрольный и маркировочный калибр

### Стандарт NPS

| № ДЕТАЛИ | Размер | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ± .001 | ± .001 | ± .001 |
| DLT40PYIG3804 | 1/4” | 0,742 | 0,555 | 0,525 |
| DLT40PYIG3806 | 3/8” | 0,927 | 0,69 | 0,66 |
| DLT40PYIG3808 | 1/2” | 1,134 | 0,855 | 0,825 |
| DLT40PYIG3812 | 3/4” | 1,397 | 1,065 | 1,035 |
| DLT40PYIG3816 | 1” | 1,728 | 1,33 | 1,3 |
| DLT55PYIG3820 | 1-1/4” | 2,191 | 1,675 | 1,645 |
| DLT55PYIG3824 | 1-1/2” | 2,495 | 1,915 | 1,885 |
| DLT70PYIG3832 | 2” | 2,439 | 2,405 | 2,345 |

### Стандарт O.D.

| № ДЕТАЛИ | Размер | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ± .001 | ± .001 | ± .001 |
|  |  | 0,368 | 0,255 | 0,245 |
| DLT40PYIG3706 | 3/8” | 0,508 | 0,38 | 0,37 |
|  |  | 0,699 | 0,51 | 0,49 |
| DLT40PYIG3710 | 5/8” | 0,871 | 0,635 | 0,615 |
|  |  | 1,029 | 0,76 | 0,74 |
| DLT40PYIG3716 | 1” | 1,365 | 1,01 | 0,99 |
|  |  | 1,657 | 1,26 | 1,24 |
| DLT55PYIG3724 | 1-1/2” | 1,99 | 1,51 | 1,49 |
|  |  | 2,495 | 2,01 | 1,99 |

### Стандарт Метрический

| № ДЕТАЛИ | Размер | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ± .001 | ± .001 | ± .001 |
| DLT10PYIG3906 | 6 | 27242 | 45809 | 27150 |
| DLT40PYIG3908 | 8 | 34973 | 45870 | 27576 |
| DLT40PYIG3910 | 10 | 13,46 | 46296 | 27638 |
| DLT40PYIG3912 | 12 | 16,79 | 45627 | 26969 |
| DLT40PYIG3916 | 16 | 21,59 | 16,26 | 15,75 |
| DLT40PYIG3920 | 20 | 26,39 | 20,24 | 19,76 |
| DLT40PYIG3925 | 25 | 32,66 | 25,25 | 24,74 |
| DLT40PYIG3930 | 30 | 39,91 | 30,25 | 29,74 |
| DLT55PYIG3938 | 38 | 48,79 | 38,25 | 37,74 |
| DLT55PYIG3820 | 42 | 61,21 | 44,25 | 43,74 |
| DLT55PYIG3824 | 50 | 63,37 | 50,25 | 49,74 |
| DLT70PYIG3956 | 56 | 70,25 | 56,08 | 55,27 |
| DLT70PYIG3832 | 60 | 74,65 | 60,25 | 59,56 |
| DLT70PYIG3966 | 66 | 83,79 | 66,07 | 65,25 |

## Силовые агрегаты

### Стандарт NPS

| Для установки соединений: | Силовой агрегат |
| --- | --- |
| 1/4” - 1” СТАНДАРТ «NPS» | DLT40MAPW0000 |
| 1” - 1-1/2” СТАНДАРТ «NPS» | DLT55MAPW0000 |
| 1-1/4” - 2” СТАНДАРТ «NPS» | DLT70MAPW0000 |

### Стандарт O.D.

| Для установки соединений: | Силовой агрегат |
| --- | --- |
| 1/4” OD | DLT10MAPW0000 |
| 3/8” OD - 1” OD | DLT40MAPW0000 |
| 1-1/4” OD - 2” OD | DLT55MAPW0000 |

### Стандарт Метрический

| Для установки соединений: | Силовой агрегат |
| --- | --- |
| 6мм | DLT10MAPW0000 |
| 8мм - 30мм | DLT40MAPW0000 |
| 38мм - 50мм | DLT55MAPW0000 |
| 50мм, 60мм, 56мм, 66мм | DLT70MAPW0000 |

## Насосы

4 типа переносных насосов могут использоваться для приведения в действие инструментов «Tube-Mac Pyplok®». Все насосы поставляются с быстроразъемными соединениями, что облегчает их подсоединение, и манометром для контроля точности давления на выходе.

Пневматический насос (Серия PA9)

- Инструкция по использованию и техобслуживанию насоса прилагается (SOP6-00-10)

- Работает на магистральном воздухе  от 65 до 100 фунтов/кв. дюйм, давление на выходе 10,000-фунтов/кв. дюйм

- Ножная педаль находится сверху, 10-футовый гидравлический рукав

- Вес 15 фунтов/7 кг

Ручной насос (Серия PI9L)

- Инструкция по использованию и техобслуживанию насоса прилагается (SOP604-005)

- Давление на выходе для активации инструмента 10,000-ФУНТ/КВ. ДЮЙМ

- Поставляется с 10-футовым гидравлически рукавом

- Вес 5 фунтов/3кг

24В Электрический насос (неискрозащищенный)

- Давление на выходе для активации инструмента 10,000-ФУНТ/КВ. ДЮЙМ

- Дистанционный пульт управления

- Поставляется с 10-футовым гидравлически рукавом, 10-футовым дистанционным пультом управления и сумкой для переноски

- Вес 18фунтов/8кг

110V – Электрический насос (Серия "Pre-nut») (неискрозащищенный)

- Подключается непосредственно к источнику тока 110V AC.

- Дистанционный пульт управления

- 5/8 HP универсальный электромотор (50/60 цикл)

- Дистанционное ручное управление с  10-футовым шнуром

- Давление на выходе 10,000 фунт/кв. дюйм

- Вес 28фунтов/12кг

## Комплектация

### Стандарт NPS

Установка соединений серии DM, от 1/4" до 1" стандарта NPS

| Силовой агрегат, Модель 40 | DLT40MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 1/4” | DLT40PYHA3804 |
| 3/8” | DLT40PYHA3806 |
| 1/2” | DLT40PYHA3808 |
| 3/4” | DLT40PYHA3812 |
| 1” | DLT40PYHA3816 |
| Контрольный калибр: 1/4” | DLT40PYIG3804 |
| 3/8” | DLT40PYIG3806 |
| 1/2” | DLT40PYIG3808 |
| 3/4” | DLT40PYIG3812 |
| 1” | DLT40PYIG3816 |

Установка соединений cерии DM, от 1" до 1-1/2" стандарта NPS

| Силовой агрегат, Модель 55 | DLT55MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 1” | DLT55PYHA3816 |
| 1-1/4” | DLT55PYHA3820 |
| 1-12” | DLT55PYHA3824 |
| Контрольный калибр: 1” | DLT40PYIG3816 |
| 1-1/4” | DLT55PYIG3820 |
| 1-1/2” | DLT55PYIG3824 |

Установка соединений серии DM, 1-1/2” и 2” стандарта NPS

| Силовой агрегат, Модель 70 | DLT70MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 1-1/2” | DLT70PYHA3824 |
| 2” | DLT70PYHA3832 |
| Контрольный калибр: 1-1/2” | DLT70PYIG3824 |
| 2” | DLT70PYIG3832 |

### Стандарт O.D.

Установка соединений cерии DM, 1/4" стандарта «O.D.»

| Силовой агрегат, Модель 10 | DLT10MAPW00000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 1/4” OD | DLT10PYHA3704 |
| Контрольный калибр: 1/4” OD | DLT10PYIG3704 |

Установка соединений cерии DM, от 3/8" до 1" стандарта «O.D.»

| Силовой агрегат Модель 40 | DLT40MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 3/8” | DLT40PYHA3706 |
| 1/2” | DLT40PYHA3708 |
| 5/8” | DLT40PYHA3710 |
| 3/4” | DLT40PYHA3712 |
| 1” | DLT40PYHA3716 |
| Контрольный калибр: 3/8” | DLT40PYIG3706 |
| 1/2” | DLT40PYIG3708 |
| 5/8” | DLT40PYIG3710 |
| 3/4” | DLT40PYIG3712 |
| 1” | DLT40PYIG3716 |

Установка соединений cерии DM, 1-1/4" и 2" стандарта «O.D.»

| Силовой агрегат Модель 55 | DLT55MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 1-1/4” | DLT55PYHA3720 |
| 1-1/2” | DLT55PYHA3724 |
| 2” | DLT55PYHA3732 |
| Контрольный калибр: 1-1/4” | DLT55PYIG3720 |
| 1-1/2” | DLT55PYIG3724 |
| 2” | DLT55PYIG3732 |

### Метрический стандарт

Установка соединений серии DM Метрический стандарт, 6мм

| Силовой агрегат, Модель 40 | DLT40MAPW00000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 8mm | DLT40PYHA3908 |
| 10mm | DLT40PYHA3910 |
| 12mm | DLT40PYHA3912 |
| 16mm | DLT40PYHA3916 |
| 20mm | DLT40PYHA3920 |
| 25mm | DLT40PYHA3925 |
| 30mm | DLT40PYHA3930 |
| Контрольный калибр: 8mm | DLT40PYIG3908 |
| 10mm | DLT40PYIG3910 |
| 12mm | DLT40PYIG3912 |
| 20mm | DLT40PYIG3916 |
| 25mm | DLT40PYIG3925 |
| 30mm | DLT40PYHA3930 |

Установка соединений серии DM Метрический стандарт, от 8мм до 30мм

| Силовой агрегат Модель 55 | DLT55MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 38mm | DLT55PYHA3938 |
| 42mm | DLT55PYHA3820 |
| 50mm | DLT55PYHA3824 |
| Контрольный калибр: 38mm | DLT55PYIG3938 |
| 42mm | DLT55PYIG3820 |
| 50mm | DLT55PYIG3824 |

Установка соединений серии DM Метрический стандарт, от 38мм до 50мм

| Силовой агрегат, Модель 70 | DLT70MAPW0000 |
| --- | --- |
| Монтажная головка: 50mm | DLT70PYHA3824 |
| 56mm | DLT70PYHA3956 |
| 60mm | DLT70PYHA3832 |
| 66mm | DLT70PYHA3966 |
| Контрольный калибр: 50mm | DLT70PYIG3824 |
| 56mm | DLT70PYIG3956 |
| 60mm | DLT70PYIG3832 |
| 66mm | DLT70PYIG3960 |

# Инструкция по установке соединений «PYPLОK®»

## Разметочный и контрольный калибр

Разметочный (Маркировочный) и контрольный калибры объединены в одном инструменте.

### Маркировочный калибр

Калибр имеет штырек и отверстие для маркировки по осевой линии.  Установите калибровочный инструмент на трубу, прижав штырек к концу трубы. Нанесите отметку на трубу через отверстие для маркировки. Это необходимо для расположения соединения на трубе.

### Контрольный калибр

- Контрольный калибр имеет два выреза на каждой длинной стороне калибра.

- Используйте эти вырезы для контроля мин. и макс. наружного диаметра трубы.

- Калибр также имеет вырез посередине короткой стороны .

- Этот вырез имеет три точки для контроля размера соединения после обжима.

- На калибр нанесена информация о номере детали и размере трубы.

## Подготовка трубы

### Подготовка конца трубы

Подготовка конца трубы важна, чтобы обеспечить хороший контакт между поверхностью трубы и уплотнением внутри соединения. Подготовка включает следующие этапы:

- Резка труба

- Шлифовка трубы

- Очистка наружного диаметра трубы

### Резка трубы

С помощью прямой линейки убедитесь, что конец трубы направлен прямо, наденьте на него соединение и протолкните на место установки. Отрежьте трубу на необходимую длину. Старайтесь не повредить трубу гаечным ключом либо зажимным устройством. Рекомендуется, чтобы угол отреза был менее 3°, однако угол до 5° читается допустимым.

### Шлифовка трубы

В процессе шлифовки поверхности трубы удаляется все частицы, которые могут повредить уплотнения соединения во время его установки.

### Очистка наружного диаметра трубы

Очистите наружную поверхность трубы на ширину как минимум одного диаметра. Очистите наждачной шкуркой шероховатости, краску и иные покрытия с поверхности трубы. Помните: диаметр трубы не должен быть меньше минимального.

## Предустановочные процедуры

- Выберите соответствующие инструменты «Tube-Mac Pyplok», т.е. силовой агрегат и монтажную головку.

- Подготовьте концы трубы.

- Проверьте наружный диаметр трубы, убедитесь, что он не имеет повреждений.

- Убедитесь, что уплотнения находятся внутри соединений.

- Выберите соответствующий маркировочный/контрольный калибр. Все калибры промаркированы по типу и размеру трубы.

- С помощью калибра PMAX, измерьте наружный диаметр трубы. Наденьте соединение на трубу и осмотрите место соприкосновения соединения с трубой.

- С помощью калибра PMIN измерьте минимальный размер трубы, разместив калибр над внешним диаметром трубы. Калибр PMIN не должен входить на трубу. Такой контроль помогает проверить правильность использования маркировочного/контрольного калибра.

- Поместите калибр трубу таким образом, чтобы ограничительный штырек был плотно прижат к концу трубы.

- Нанесите отметку через отметочное отверстие.

ВНИМАНИЕ: При использовании обжимного инструмента гидравлическое давление не должно превышать 10,250 фунтов/кв. дюйм. Для привода пневматического Силовой агрегата требуется воздух под давлением мин. 80 фунтов/кв. дюйм.

## Процедура установки

- Вставьте трубу в соединение, как можно меньше вращая и поворачивая ее.

- В процессе проталкивания трубы через уплотнительные кольца, будет ощущаться сопротивление.

- Расположите конец соединения на трубе над нанесенной маркировочной отметкой, таким образом, чтобы часть отметки оставалась видимой. Это важно для получения надлежащей глубины установки и требуемого обжима.

- Установите блок нижнего зажимного устройства на верхний поршень блока питания.

- Установите  головку с верхним зажимным устройством на трубу вплотную к концу соединения.  Убедитесь, что фиксирующий шарик нижнего зажимного устройства находится в канавке верхней сборки зажимного устройства.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности оператора и инструмента, необходим полный контакт головки и силового агрегата.

Подсоедините силовой агрегат с гидравлическим приводом.

Активируйте гидравлический силовой агрегат до достижения необходимого давления, затем отключите.

Отсоедините сборку верхнего зажимного устройства от силового агрегата – процесс обжима завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обычно около каждого конца соединений «Tube-Mac Pyplok®» находятся два уплотнительных кольца – на их месте поверхность соединения приподнята. В некоторых случаях необходимо проводить обжим каждого конца соединения более одного раза, чтобы обжать эти участки. Количество обжимов зависит от типа, размера трубы, а также состояния обжимного устройства.

См. также Инструкцию по установке соединений «Pyplok®» и тренинги, проводимые компанией «Tube-Mac®».

## Контроль обжатых соединений

### Визуальный контроль

Убедитесь, что ширина обжатия полностью покрывает приподнятые участки на соединительном элементе.

### Контроль установки трубы

- Осмотрите метку установки трубы

- Убедитесь, что соединение покрывает одну часть метки, а другая часть остается видимой

- В случае если метка установки видна не четко, используйте контрольную метку для контроля надлежащей установки.

- Расположите разметочный инструмент вплотную к концу соединения, ограничительный штырек должен находиться  на противоположной от трубы стороне. Часть контрольной метки должна быть видимой через отверстие в калибре.

### Контроль диаметра обжима

- Поместите контрольный калибр на место обжима

- В двух точках на удалении примерно 90°  измерьте правильность обжима.

- Допустимый обжим –  мин. 2 точки контакта на расстоянии 90° между обжатыми участками и контрольным калибром

- Недопустимый обжим – контакт в 2 точках на расстоянии 180°.

- Если обжатое соединение не удовлетворяет контрольным требованиям, процесс обжима можно повторить.

# Ограниченная гарантия

Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» гарантирует отсутствие видимых дефектов на материале и инструментах в течение одного (1) года со дня доставки покупателю. Гарантия распространяется только на исходного покупателя.

Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не несет ответственности за применение соединений в отраслях, не оговоренных в данной гарантии.

Данная Гарантия заменяет любую иную гарантию, заявленную или подразумеваемую настоящим Договором либо иным законом, положением и пр. Покупатель признает, что в случае любых исков Покупателя против компании «TUBE-MAC® INDUSTRIES», компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» будет ссылаться на эту гарантию.

Покупатель признает, что поры либо маленькие отверстия в стали могут быть трудны для распознавания. Таким образом, компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не предоставляет никакую гарантию на цельность стали и не несет никакой ответственности за повреждения, ущерб и пр., связанные с цельностью стали.

Ответственность компании «TUBE-MAC® INDUSTRIES» ограничивается ремонтом либо заменой дефектных изделий на безвозмездной основе на усмотрение продавца. Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» оставляет за собой право возмещать частично либо полностью стоимость приобретенных Покупателем изделий. Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не несет ответственность за случайные, общие либо частные повреждения любой природы, включая, но не ограничиваясь, потерей прибыли, возникающей в результате любого использования продукта и/или системы, находящихся под действием настоящей Гарантии. Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не несет ответственность за человеческие травмы любой природы и любого характера.

Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не несет ответственность за любой ущерб, связанный с использованием продукта компании, его техническим обслуживанием, несанкционированным ремонтом.

Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не несет ответственность за любой продукт/систему компании, подвергшиеся ремонту неавторизованными представителями компании.

Компания «TUBE-MAC® INDUSTRIES» не возлагает ни на кого иного ответственность за продукты и/или системы, связанную с их продажей.

ВНИМАНИЕ: Ненадлежащий выбор либо использование продуктов и/или систем, описанных выше, могут повлечь за собой человеческую смерть, травмы и порчу имущества.

# Text boxes

Труба