# Соединение прямое муфтовое, метрический стандарт

# DM80001

| Размер НД (мм) | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DM80001*06 | 36.02 (1.418) | 9.80 (0.386) | 16.51 (0.650) | 0.01 (0.02) |
| 8 | DM80001*08 | 42.01 (1.654) | 12.19 (0.594) | 19.41 (0.764) | 0.02 (0.03) |
| 10 | DM80001*10 | 48.16 (1.896) | 15.09 (0.594) | 24.00 (0.945) | 0.03 (0.06) |
| 12 | DM80001*12 | 54.00 (2.126) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 0.05 (0.10) |
| 15 | DM80001*15 | 63.96 (2.518) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 0.10 (0.23) |
| 16 | DM80001*16 | 63.96 (2.518) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 0.09 (0.19) |
| 18 | DM80001*18 | 69.85 (2.750) | 25.15 (0.990) | 34.93 (1.375) | 0.09 (0.20) |
| 20 | DM80001*20 | 73.96 (2.912) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 0.14 (0.32) |
| 22 | DM80001*22 | 76.20 (3.000) | 30.56 (1.203) | 38.10 (1.500) | 0.14 (0.32) |
| 25 | DM80001*25 | 84.00 (3.307) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 0.24 (0.53) |
| 28 | DM80001*28 | 88.90 (3.500) | 37.47 (1.475) | 44.45 (1.750) | 0.24 (0.54) |
| 30 | DM80001*30 | 94.01 (3.701) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 0.39 (0.85) |
| 35 | DM80001*35 | 101.60 (4.000) | 46.13 (1.816) | 50.29 (1.980) | 0.42 (0.91) |
| 38 | DM80001*38 | 110.01 (4.331) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 0.71 (1.57) |
| 42 | DM20001*20 | 120.65 (4.750) | 57.48 (2.263) | 60.33 (2.375) | 0.89 (1.96) |
| 50 | DM80001*50 | 127.00 (5.000) | 65.41 (2.575) | 63.50 (2.500) | 1.12 (2.46) |
| 60 | DM20001*32 | 177.80 (7.000) | 77.22 (3.040) | 88.90 (3.500) | 1.97 (4.38) |
| 56 | DM80001*56 | 152.40 (6.000) | 72.90 (2.870) | 76.20 (3.000) | 1.58 (3.48) |
| 66 | DM80001*66 | 177.80 (7.000) | 86.40 (3.402) | 88.90 (3.500) | 2.54 (5.60) |

90° соединение угловое, метрический стандарт

DM80003

Примечание: Имеются адаптеры для угловых соединений. Обращайтесь за информацией к дилеру.

| Размер НД (мм) | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DM80003*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 0.02 (0.04) |
| 8 | DM80003*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 0.04 (0.08) |
| 10 | DM80003*10 | 38.00 (1.496) | 17.91(0.705) | 24.13 (0.950) | 0.05 (0.12) |
| 12 | DM80003*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 0.09 (0.20) |
| 15 | DM80003*15 | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 0.19 (0.41) |
| 16 | DM80003*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 0.20 (0.48) |
| 18 | DM80003*18 | 53.98 (2.125 | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 0.21 (0.46) |
| 20 | DM80003*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.01 (1.457) | 0.36 (0.80) |
| 22 | DM80003*22 | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 1.500 (38.10) | 0.30 (0.67) |
| 25 | DM80003*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 0.58 (1.27) |
| 28 | DM80003*28 | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 1.750 (44.45) | 0.55 (1.21) |
| 30 | DM80003*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 46.99 (1.850) | 1.13 (2.50) |
| 35 | DM80003*35 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 1.09 (2.40) |
| 38 | DM80003*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 1.80 (3.95) |
| 42 | DM20003*20 | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 2.03 (4.46) |
| 50 | DM80003*50 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 2.65 (5.83) |
| 60 | DM20003*32 | 138.43 (5.450) | 82.55 (3.250) | 88.90 (3.500) | 3.70 (8.13) |

Тройниковое соединение, метрический стандарт

DM80004

.

| Размер НД (мм) | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперечный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DM80004*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 0.03 (0.06) |
| 8 | DM80004*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 0.06 (0.13) |
| 10 | DM80004*10 | 38.00 (1.496) | 17.91(0.705) | 24.13 (0.950) | 0.09 (0.19) |
| 12 | DM80004*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 0.15 (0.34) |
| 15 | DM80004*15 | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 0.27 (0.60) |
| 16 | DM80004*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 0.26 (0.60) |
| 18 | DM80004*18 | 50.80 (2.000) | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 0.24 (0.53) |
| 20 | DM80004*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.01 (1.457) | 0.52 (1.13) |
| 22 | DM80004*22 | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 1.500 (38.10) | 0.50 (1.09) |
| 25 | DM80004*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 0.91 (2.00) |
| 28 | DM80004*28 | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 1.750 (44.45) | 0.89 (1.96) |
| 30 | DM80004*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 46.99 (1.850) | 1.46 (3.20) |
| 35 | DM80004*35 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 1.46 (3.20) |
| 38 | DM80004*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 3.00 (6.60) |
| 42 | DM20004*20 | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 3.35 (7.37) |
| 50 | DM80004*50 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 4.22 (9.29) |
| 60 | DM20004*32 | 138.43 (5.450) | 82.55 (3.250) | 88.90 (3.500) | 5.55 (12.22) |

# 45° Соединение угловое, метрический стандарт

# DM80017

Примечание: Имеются адаптеры для угловых соединений. Обращайтесь за информацией к дилеру

| Размер НД (мм) | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DM80017*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 0.02 (0.04) |
| 8 | DM80017*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 0.04 (0.08) |
| 10 | DM80017*10 | 38.00 (1.496) | 17.91(0.705) | 24.13 (0.950) | 0.05 (0.12) |
| 12 | DM80017*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 0.09 (0.20) |
| 15 | DM80017*15 | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 0.18 (0.40) |
| 16 | DM80017*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 0.20 (0.48) |
| 18 | DM80017*18 | 53.98 (2.125 | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 0.21 (0.46) |
| 20 | DM80017*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.01 (1.457) | 0.37 (0.81) |
| 22 | DM80017*22 | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 1.500 (38.10) | 0.29 (0.64) |
| 25 | DM80017*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 0.60 (1.32) |
| 28 | DM80017*28 | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 1.750 (44.45) | 0.51 (1.12) |
| 30 | DM80017*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 46.99 (1.850) | 1.09 (2.40) |
| 35 | DM80017*35 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 1.18 (2.60) |
| 38 | DM80017*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 1.87 (4.11) |
| 42 | DM20017*20 | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 2.12 (4.66) |
| 50 | DM80017*50 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 2.69 (5.92) |
| 60 | DM20017*32 | 138.43 (5.450) | 82.55 (3.250) | 88.90 (3.500) | 3.83 (8.43) |

# JIC 37° Шарнирное соединение, охватывающее, метрический стандарт

# DM80054

| Размер НД (мм) | JIC Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Insertion Depth мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | DM80054*0604 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | DM80054*0805 | 42.82 (1.686) | 12.19 (0.594) | 19.41 (0.764) | 14.30 (0.563) | 0.03 (0.06) |
| 10 | 6 | DM80054*1006 | 47.90 (1.886) | 15.09 (0.594) | 24.00 (0.945) | 17.48 (0.688) | 0.05 (0.11) |
| 12 | 8 | DM80054*1208 | 53.64 (2.112) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 22.23 (0.875) | 0.07 (0.16) |
| 16 | 10 | DM80054*1610 | 60.91 (2.398) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 25.40 (1.000) | 0.13 (0.28) |
| 20 | 12 | DM80054*2012 | 75.26 (2.963) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 31.75 (1.250) | 0.29 (0.64) |
| 25 | 16 | DM80054*2516 | 81.25 (3.199) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 38.10 (1.500) | 0.34 (0.76) |
| 30 | 20 | DM80054*3020 | 91.19 (3.59) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 50.80 (2.000) | 0.57 (1.25) |
| 38 | 24 | DM80054*3824 | 102.36 (4.030) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 57.15 (2.250) | 0.80 (1.76) |
| 42 | 24 | DM20054*20 | 108.31 (4.26) | 57.40 (2.26) | 60.33 (2.375) | 57.15 (2.25) | 0.92 2.02 |

# JIC 37° Раструбное соединение, охватываемое, метрический стандарт

# DM80055

| Размер НД (мм) | JIC Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | DM80055*0604 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | DM80055*0805 | 44.70 (1.760) | 12.19 (0.594) | 19.41 (0.764) | 12.70 (0.500) | 0.02 (0.05) |
| 10 | 6 | DM80055*1006 | 49.53 (1.950) | 15.09 (0.594) | 24.00 (0.945) | 15.88 (0.625) | 0.04 (0.08) |
| 12 | 8 | DM80055*1208 | 57.15 (2.250) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 22.00 (0.866) | 0.08 (0.18) |
| 16 | 10 | DM80055*1610 | 63.50 (2.500) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 27.00 (1.063) | 0.12 (0.27) |
| 20 | 12 | DM80055*2012 | 84.66 (3.333) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 28.58 (1.125) | 0.15 (0.33) |
| 25 | 16 | DM80055*2516 | 89.84 (3.537) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 34.93 (1.375) | 0.31 (0.69) |
| 30 | 20 | DM80055*3020 | 101.60 (4.000) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 47.63 (1.875) | 0.54 (1.18) |
| 38 | 24 | DM80055*3824 | 114.30 (4.500) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 50.80 (2.000) | 0.82 (1.81) |
| 42 | 24 | DM20055*2024 | 112.01 (4.41) | 57.40 (2.26) | 60.33 (2.375) | 42.67 (1.68) | 0.65 (1.43) |
| 50 | 24 | DM80055*5032 | 127.00 (5.000) | 65.41 (2.575) | 63.50 (2.500) | 66.68 (2.625) | 1.32 (2.91) |

# DIN 24° Соединение муфтовое с наружной резьбой, метрический стандарт

# DM80066

| Размер НД (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьба | ДЕТАЛЬ № | A Длина мм (Дюйм) | B Диаметр мм (Дюйм) | C Глубина вставки мм (Дюйм) | D Размер под ключ мм (Дюйм) | Вес Кг (Фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S6 – M14x1.5 | DM80066*06 | 48.26 (1.900) | 9.91 (0.390) | 16.51 (0.650) | 14.00 (0.551) | 0.02 (0.05) |
| 8 | S8 – M16x1.5 | DM80066*08 | 52.96 (2.085) | 12.19 (0.480) | 19.30 (0.760) | 17.00 (0.669) | 0.05 (0.10) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80066*10 | 57.71 (2.272) | 15.09 (0.594) | 24.13 (0.950) | 22.00 (0.866) | 0.07 (0.16) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80066*12 | 56.74 (2.234) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 22.00 (0.866) | 0.08 (0.17) |
| 12L | L12 – M18x1.5 | DM80066*12L | 52.15 (2.053) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 22.00 (0.866) | 0.08 (0.18) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80066*15L | 57.40 (2.260) | 23.70 (0.933) | 32.00 (1.260) | 27.00 (1.063) | 0.12 (0.27) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80066*16 | 62.92 (2.477) | 23.70 (0.933) | 32.00 (1.260) | 27.00 (1.063) | 0.14 (0.31) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80066*18L | 60.33 (2.375) | 25.15 (0.990) | 34.93 (1.375) | 32.00 (1.260) | 0.14 (0.31) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80066*20 | 67.87 (2.672) | 28.80 (1.134) | 37.08 (1.460) | 36.00 (1.417) | 0.22 (0.48) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80066*22L | 68.50 (2.697) | 30.56 (1.203) | 38.10 (1.500) | 36.00 (1.417) | 0.18 (0.39) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80066*25 | 78.82 (3.103) | 35.31 (1.390) | 42.00 (1.654) | 46.00 (1.811) | 0.35 (0.76) |
| 28L | L28 – M36x2.0 | DM80066*28L | 75.18 (2.96) | 37.47 (1.475) | 44.45 (1.750) | 41.00 (1.614) | 0.28 (0.62) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80066*30 | 85.47 (3.365) | 41.81 (1.646) | 47.0 (1.850) | 50.00 (1.969) | 0.48 (1.05) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80066*35L | 85.12 (3.351) | 46.13 (1.816) | 50.80 (2.000) | 50.00 (1.969) | 0.45 (1.00) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80066*38 | 100.84 (3.970) | 52.10 (2.051) | 54.51 (2.146) | 60.00 (2.362) | 0.84 (1.85) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80066*42L | 92.46 (3.640) | 57.48 (2.263) | 60.33 (2.375) | 60.00 (2.362) | 0.75 (1.65) |

DIN 24° Соединение муфтовое с внутренней резьбой,

метрический стандарт

DM80068

| Размер НД (мм) | DIN 3853/ISO 8434 S Серия Резьба | ДЕТАЛЬ № | A Длина мм (Дюйм) | B Диаметр мм (Дюйм) | C Глубина вставки мм (Дюйм) | D Размер под ключ мм (Дюйм) | Вес Кг (Фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S6 – M14x1.5 | DM80068*06 | 40.94 (1.612) | 9.91 (0.390) | 16.51 (0.650) | 17.00 (0.669) | 0.03 (0.07) |
| 8 | S8 – M16x1.5 | DM80068*08 | 46.66 (1.837) | 12.19 (0.480) | 19.30 (0.760) | 19.00 (0.748) | 0.05 (0.10) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80068*10 | 51.94 (2.045) | 15.09 (0.594) | 24.13 (0.950) | 22.00 (0.866) | 0.06 (0.14) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80068*12 | 52.48 (2.066) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 24.00 (0.939) | 0.08 (0.19) |
| 12L | L12 – M18x1.5 | DM80068*12L | 54.89 (2.161) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 24.00 (0.939) | 0.08 (0.18) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80068*15L | 62.00 (2.441) | 23.70 (0.933) | 32.00 (1.260) | 27.00 (1.063) | 0.13 (0.29) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80068*16 | 56.92 (2.241) | 23.70 (0.933) | 32.00 (1.260) | 30.00 (1.181) | 0.14 (0.30) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80068*18L | 64.95 (2.557) | 25.15 (0.990) | 34.93 (1.375) | 32.00 (1.260) | 0.15 (0.34) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80068*20 | 66.90 (2.634) | 28.80 (1.134) | 37.08 (1.460) | 36.00 (1.417) | 0.22 (0.49) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80068*22L | 73.10 (2.878) | 30.56 (1.203) | 38.10 (1.500) | 36.00 (1.417) | 0.23 (0.51) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80068*25 | 81.61 (3.213) | 35.31 (1.390) | 42.00 (1.654) | 46.00 (1.811) | 0.42 (0.93) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80068*28L | 84.46 (3.325) | 37.47 (1.475) | 44.45 (1.750) | 41.00 (1.614) | 0.34 (0.75) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80068*30 | 86.08 (3.389) | 41.81 (1.646) | 47.0 (1.850) | 50.00 (1.969) | 0.54 (1.18) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80068*35L | 92.10 (3.626) | 46.13 (1.816) | 50.80 (2.000) | 50.00 (1.969) | 0.52 (1.15) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80068*38 | 101.09 (3.980) | 52.10 (2.051) | 54.51 (2.146) | 60.00 (2.362) | 0.96 (2.12) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80068*42L | 105.31 (4.146) | 57.48 (2.263) | 60.33 (2.375) | 60.00 (2.362) | 0.95 (2.09) |

# DIN 24° Соединение охватываемое шарнирное угловое 90°, метрический стандарт

# DM80069

| Размер НД (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьба | ДЕТАЛЬ № | A Длина мм (Дюйм) | B Длина Мм (Дюйм) | C Глубина вставки мм (Дюйм) | D Поперечный размер мм (Дюйм) | E Поперечный размер мм (Дюйм) | Вес Кг (Фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S06 – M14x1.5 | DM80069*06 | 27.99 (1.102) | 30.38 (1.196) | 16.51 (0.650) | 11.81 (0.465) | 17.00 (0.669) | 0.04 (0.10) |
| 8 | S08 – M16x1.5 | DM80069*08 | 35.18 (1.385) | 37.64 (1.482) | 19.30 (0.760) | 16.00 (0.630) | 19.00 (0.748) | 0.08 (0.18) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80069*10 | 38.00 (1.496) | 39.93 (1.572) | 24.13 (0.950) | 17.91 (0.705) | 22.00 (0.866) | 0.12 (0.25) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80069*12 | 43.00 (1.693) | 43.92 (1.729) | 27.00 (1.063) | 21.74 (0.856) | 20.00 (0.787) | 0.15 (0.32) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80069*15L | 51.69 (2.035) | 51.69 (2.035) | 32.00 (1.260) | 26.19 (1.031) | 23.22 (0.914) | 0.23 (0.50) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80069*16 | 51.99 (2.047) | 55.35 (2.179) | 32.00 (1.260) | 27.00 (1.063) | 24.00 (0.945) | 0.27 (0.59) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80069*18L | 50.80 (2.000) | 50.80 (2.000) | 34.93 (1.375) | 27.00 (1.063) | 26.00 (1.023) | 0.25 (0.54) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80069*20 | 67.95 (2.675) | 70.92 (2.792) | 37.08 (1.460) | 33.02 (1.300) | 30.00 (1.181) | 0.50 (1.11) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80069*22L | 63.50 (2.500) | 64.08 (2.523) | 38.10 (1.500) | 33.02 (1.300) | 30.00 (1.181) | 0.43 (0.95) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80069*25 | 77.04 (3.033) | 81.99 (3.228) | 42.00 (1.654) | 40.01 (1.575) | 36.00 (1.417) | 0.89 (1.95) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80069*28L | 76.20 (3.000) | 76.68 (3.019) | 44.45 (1.750) | 40.01 (1.575) | 35.51 (1.398) | 0.72 (1.59) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80069*30 | 85.60 (3.370) | 90.30 (3.555) | 47.0 (1.850) | 50.01 (1.969) | 41.00 (1.616) | 1.31 (2.89) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80069*35L | 85.60 (3.370) | 86.89 (3.421) | 50.80 (2.000) | 50.01 (1.969) | 45.00 (1.772) | 1.18 (2.60) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80069*38 | 107.95 (4.250) | 115.06 (4.530) | 54.51 (2.146) | 63.50 (2.500) | 54.00 (2.126) | 2.79 (6.15) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80069*42L | 107.82 (4.245) | 109.07 (4.294) | 60.33 (2.375) | 63.50 (2.500) | 54.00 (2.126) | 2.48 (5.47) |

# DIN 24° Соединение угловое охватываемое, метрический стандарт

# DM80073

| Размер НД (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьба | ДЕТАЛЬ № | A Длина мм (Дюйм) | B Поперечный размер мм (Дюйм) | C Глубина вставки мм (Дюйм) | D Поперечный размер мм (Дюйм) | Вес Кг (Фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S06 – M14x1.5 | DM80073*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 17.00 (0.669) | 0.03 (0.06) |
| 8 | S08 – M16x1.5 | DM80073*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 19.00 (0.748) | 0.05 (0.11) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80073*10 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.13 (0.950) | 22.00 (0.866) | 0.10 (0.22) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80073*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 20.00 (0.787) | 0.13 (0.29) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80073*15L | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 23.22 (0.914) | 0.20 (0.45) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80073*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 24.00 (0.945) | 0.21 (0.48) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80073*18L | 50.80 (2.000) | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 26.00 (1.023) | 0.22 (0.49) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80073*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.08 (1.460) | 30.00 (1.181) | 0.44 (0.98) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80073*22L | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 38.10 (1.500) | 30.00 (1.181) | 0.37 (0.81) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80073*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.00 (1.654) | 36.00 (1.417) | 0.65 (1.48) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80073*28L | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 44.45 (1.750) | 35.51 (1.398) | 0.64 (1.41) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80073*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.0 (1.850) | 41.00 (1.616) | 1.18 (2.59) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80073*35L | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 45.00 (1.772) | 1.12 (2.47) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80073*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 54.00 (2.126) | 2.45 (5.38) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80073*42L | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 54.00 (2.126) | 2.44 (5.35) |

Концевая заглушка, метрический стандарт

DM80085

| Размер НД (мм) | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DM80085*06 | 23.01 (0.906) | 9.80 (0.386) | 16.51 (0.650) | 0.006 (0.01) |
| 8 | DM80085*08 | 29.24 (1.151) | 12.19 (0.594) | 19.41 (0.764) | 0.01 (0.02) |
| 10 | DM80085*10 | 33.73 (1.328) | 15.09 (0.594) | 24.00 (0.945) | 0.02 (0.05) |
| 12 | DM80085*12 | 37.67 (1.483) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 0.04 (0.08) |
| 15 | DM80085*15 | 45.67 (1.798) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 0.09 (0.19) |
| 16 | DM80085*16 | 45.67 (1.798) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 0.07 (0.17) |
| 18 | DM80085*18 | 51.82 (2.040) | 25.15 (0.990) | 34.93 (1.375) | 0.10 (0.21) |
| 20 | DM80085*20 | 55.50 (2.185) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 0.27 (0.60) |
| 22 | DM80085*22 | 56.59 (2.228) | 30.56 (1.203) | 38.10 (1.500) | 0.15 (0.33) |
| 25 | DM80085*25 | 60.58 (2.385) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 0.23 (0.50) |
| 28 | DM80085*28 | 62.94 (2.478) | 37.47 (1.475) | 44.45 (1.750) | 0.17 (0.37) |
| 30 | DM80085*30 | 65.41 (2.575) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 0.34 (0.76) |
| 35 | DM80085*35 | 69.29 (2.728) | 46.13 (1.816) | 50.29 (1.980) | 0.39 (0.85) |
| 38 | DM80085*38 | 73.03 (2.875) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 0.49 (1.08) |
| 42 | DM20085*20 | 78.82 (3.103) | 57.48 (2.263) | 60.33 (2.375) | 0.73 (1.61) |
| 50 | DM80085*50 | 81.99 (3.228) | 65.41 (2.575) | 63.50 (2.500) | 0.92 (2.03) |
| 60 | DM20085*32 | 85.01 (3.347) | 77.22 (3.040) | 88.90 (3.500) | 1.12 (2.46) |

# Переходник охватывающий BSPP, метрический стандарт

# DM80086

| Размер НД (мм) | BSPP Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1/4" | DM80086*0804 | 44.70 (1.760) | 22.23 (0.875) | 19.41 (0.764) | 19.05 (0.750) | 0.04 (0.09) |
| 10 | 1/4" | DM80086*1004 | 49.53 (1.950) | 25.40 (1.000) | 24.00 (0.945) | 22.23 (0.875) | 0.06 (0.13) |
| 12 | 1/4" | DM80086*1204 | 55.58 (2.188) | 31.75 (1.250) | 27.00 (1.063) | 25.40 (1.000) | 0.11 (0.24) |
| 20 | 1/2" | DM80086*2008 | 75.18 (2.960) | 38.10 (1.500) | 36.98 (1.456) | 31.75 (1.250) | 0.23 (0.52) |
| 25 | 3/4" | DM80086*2512 | 80.11 (3.154) | 44.45 (1.750) | 42.01 (1.654) | 38.10 (1.500) | 0.32 (0.69) |
| 30 | 1” | DM80086*3016 | 97.79 (3.850) | 57.15 (2.250) | 47.02 (1.851) | 50.80 (2.000) | 0.60 (1.32) |
| 38 | 1-1/4” | DM80086*3820 | 111.66 (4.396) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 63.50 (2.500) | 1.12 (2.46) |
| 42 | 1-1/4" | DM20086*20 | 102.87 (4.050) | 57.15 (2.250) | 60.33 (2.37) | 50.80 (2.000) | 1.91 (4.21) |
| 50 | 1-1/2” | DM80086*5024 | 120.65 (4.750) | 88.90 (3.500) | 63.50 (2.500) | 76.20 (3.000) | 1.96 (4.31) |
| 60 | 2” | DM20086*32 | 146.05 (5.750) | 88.90 (3.500) | 88.90 (3.500) | 76.20 (3.000) | 2.34 (5.14) |

# ISO 6162-1 фланец, метрический стандарт

# DM80091

| Размер НД (мм) | Размер фланца | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D мм (дюйм) | E мм (дюйм) | Болт, класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1/2” | DM80091*2008 | 46 (1.81) | 28.8 (1.13) | 37.0 (1.46) | 17.5 (0.69) | 38.1 (1.50) | M8 | OR^-2-210 | 0.40 (0.88) |
| 25 | 3/4" | DM80091*2512 | 54 (2.13) | 35.3 (1.39) | 42.0 (1.65) | 22.4 (0.88) | 47.8 (1.88) | M10 | OR^-2-214 | 0.58 (1.28) |
| 30 | 1" | DM80091*3016 | 63 (2.48) | 41.8 (1.65) | 47.0 (1.85) | 26.2 (1.03) | 52.3 (2.06) | M10 | OR^-2-219 | 0.86 (1.89) |
| 38 | 1-1/4" | DM80091*3820 | 71 (2.80) | 52.1 (2.05) | 54.5 (2.15) | 30.2 (1.19) | 58.7 (2.31) | M10 | OR^-2-222 | 1.36 (2.99) |
| 42 | 1-1/4" | DM20091*20 | 71 (2.80) | 57.4 (2.26) | 57.9 (2.28) | 30.2 (1.19) | 58.7 (2.31) | M10 | OR^-2-222 | 1.56 (3.43) |
| 50 | 1-1/2" | DM80091*5024 | 82 (3.23) | 65.1 (2.56) | 57.9 (2.28) | 35.8 (1.41) | 69.9 (2.75) | M12 | OR^-2-225 | 2.22 (4.88) |
| 60 | 2" | DM20091*32 | 92 (3.62) | 77.2 (3.04) | 86.6 (3.41) | 42.9 (1.69) | 77.7 (3.06) | M12 | OR^-2-228 | 3.31 (7.27) |

ISO 6162-2 фланец, метрический стандарт

DM80092

| Размер НД (мм) | Размер фланца | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D мм (дюйм) | E мм (дюйм) | Болт, класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1/2” | DM80092*2008 | 46 (1.81) | 28.8 (1.13) | 37.0 (1.46) | 18.3 (0.72) | 40.4 (1.59) | M8 | OR^-2-210 | 0.41 (0.90) |
| 25 | 3/4" | DM80092*2512 | 54 (2.13) | 35.3 (1.39) | 42.0 (1.65) | 23.9 (0.94) | 50.8 (2.00) | M10 | OR^-2-214 | 0.74 (1.630 |
| 30 | 1" | DM80092*3016 | 63 (2.48) | 41.8 (1.65) | 47.0 (1.85) | 27.7 (1.09) | 57.2 (2.25) | M12 | OR^-2-219 | 1.11 (2.44) |
| 38 | 1-1/4" | DM80092*3820 | 71 (2.80) | 52.1 (2.05) | 54.5 (2.15) | 31.8 (1.25) | 66.8 (2.63) | M12 | OR^-2-222 | 1.83 (4.02) |
| 42 | 1-1/4" | DM20092*20 | 71 (2.80) | 57.4 (2.26) | 57.9 (2.28) | 31.8 (1.25) | 66.8 (2.63) | M12 | OR^-2-222 | 2.03 (4.46) |
| 50 | 1-1/2" | DM80092*5024 | 82 (3.23) | 65.1 (2.56) | 57.9 (2.28) | 36.6 (1.44) | 79.5 (3.13) | M16 | OR^-2-225 | 2.98 (6.56) |
| 60 | 2” | DM20092*60 | 92 (3.62) | 77.2 (3.04) | 86.6 (3.41) | 44.6 (1.76) | 96.8 (3.81) | M20 | OR^-2-228 | 4.56 (10.02) |

# ISO 6162-1 Фланец с резьбовыми отверстиями, метрический стандарт

# DM80095

| Размер НД (мм) | Размер фланцаe | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D мм (дюйм) | E мм (дюйм) | Болт класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1/2” | DM80095*2008 | 46 (1.81) | 28.8 (1.13) | 37.0 (1.46) | 17.5 (0.69) | 38.1 (1.50) | M8 | OR^-2-210 | 0.42 (0.920 |
| 25 | 3/4" | DM80095*2512 | 54 (2.13) | 35.3 (1.39) | 42.0 (1.65) | 22.4 (0.88) | 47.8 (1.88) | M10 | OR^-2-214 | 0.66 (1.44) |
| 30 | 1" | DM80095*3016 | 63 (2.48) | 41.8 (1.65) | 47.0 (1.85) | 26.2 (1.03) | 52.3 (2.06) | M10 | OR^-2-219 | 0.94 (2.06) |
| 38 | 1-1/4" | DM80095*3820 | 71 (2.80) | 52.1 (2.05) | 54.5 (2.15) | 30.2 (1.19) | 58.7 (2.31) | M10 | OR^-2-222 | 1.52 (3.35) |
| 42 | 1-1/4" | DM20095*20 | 71 (2.80) | 57.4 (2.26) | 57.9 (2.28) | 30.2 (1.19) | 58.7 (2.31) | M10 | OR^-2-222 | 2.09 (4.60) |
| 50 | 1-1/2" | DM80095*5024 | 82 (3.23) | 65.1 (2.56) | 57.9 (2.28) | 35.8 (1.41) | 69.9 (2.75) | M12 | OR^-2-225 | 2.46 (5.41) |
| 60 | 2" | DM20095*32 | 92 (3.62) | 77.2 (3.04) | 86.6 (3.41) | 42.9 (1.69) | 77.7 (3.06) | M12 | OR^-2-228 | 3.60 (7.91) |

ISO 6162-2 Фланец с резьбовыми отверстиями, метрический стандарт

DM80096

| Размер НД (мм) | Размер фланцаe | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D мм (дюйм) | E мм (дюйм) | Болт класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1/2” | DM80096*2008 | 46 (1.81) | 28.8 (1.13) | 37.0 (1.46) | 18.3 (0.72) | 40.4 (1.59) | M8 | OR^-2-210 | 0.45 (0.99) |
| 25 | 3/4" | DM80096*2512 | 54 (2.13) | 35.3 (1.39) | 42.0 (1.65) | 23.9 (0.94) | 50.8 (2.00) | M10 | OR^-2-214 | 0.72 (1.59) |
| 30 | 1" | DM80096*3016 | 63 (2.48) | 41.8 (1.65) | 47.0 (1.85) | 27.7 (1.09) | 57.2 (2.25) | M12 | OR^-2-219 | 0.98 (2.16) |
| 38 | 1-1/4" | DM80096*3820 | 71 (2.80) | 52.1 (2.05) | 54.5 (2.15) | 31.8 (1.25) | 66.8 (2.63) | M12 | OR^-2-222 | 1.97 (4.34) |
| 42 | 1-1/4" | DM20096*20 | 71 (2.80) | 57.4 (2.26) | 57.9 (2.28) | 31.8 (1.25) | 66.8 (2.63) | M12 | OR^-2-222 | 2.18 (4.78) |
| 50 | 1-1/2" | DM80096*5024 | 82 (3.23) | 65.1 (2.56) | 57.9 (2.28) | 36.6 (1.44) | 79.5 (3.13) | M16 | OR^-2-225 | 2.99 (6.575) |
| 60 | 2” | DM20096*32 | 92 (3.62) | 77.2 (3.04) | 86.6 (3.41) | 44.6 (1.76) | 96.8 (3.81) | M20 | OR^-2-228 | 4.68 (10.30) |

# Адаптер, метрический стандарт

# DM80101

| Отверстие 1 | Отверстие 2 | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Диаметр мм (дюйм) | D Глубина установки мм (дюйм) | E Глубина установки мм (дюйм) | Weight G & K Kg (Lbs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | DM80101*0806 | 47.63 (1.875) | 12.19 (0.594) | 9.80 (0.386) | 19.41 (0.764) | 16.51 (0.650) | 0.015 (0.03) |
| 10 | 6 | DM80101*1006 | 53.98 (2.125) | 15.09 (0.594) | 9.80 (0.386) | 24.00 (0.945) | 16.51 (0.650) | 0.024 (0.05) |
| 10 | 8 | DM80101*1008 | 57.15 (2.250) | 15.09 (0.594) | 12.19 (0.594) | 24.00 (0.945) | 19.41 (0.764) | 0.03 (0.06) |
| 12 | 8 | DM80101*1208 | 63.50 (2.500) | 18.59 (0.732) | 12.19 (0.594) | 27.00 (1.063) | 19.41 (0.764) | 0.04 (0.09) |
| 12 | 10 | DM80101*1210 | 63.50 (2.500) | 18.59 (0.732) | 15.09 (0.594) | 27.00 (1.063) | 24.00 (0.945) | 0.05 (0.10) |
| 15 | 10 | DM80101*1510 | 71.12 (2.800) | 23.70 (0.933) | 15.09 (0.594) | 31.98 (1.259) | 24.00 (0.945) | 0.08 (0.18) |
| 15 | 12 | DM80101*1512 | 71.12 (2.800) | 23.70 (0.933) | 18.59 (0.732) | 31.98 (1.259) | 27.00 (1.063) | 0.09 (0.20) |
| 16 | 10 | DM80101*1610 | 76.20 (3.000) | 23.70 (0.933) | 15.09 (0.594) | 31.98 (1.259) | 24.00 (0.945) | 0.08 (0.18) |
| 16 | 12 | DM80101*1612 | 76.20 (3.000) | 23.70 (0.933) | 18.59 (0.732) | 31.98 (1.259) | 27.00 (1.063) | 0.10 (0.22) |
| 18 | 15 | DM80101*1815 | 76.20 (3.000) | 25.15 (0.990) | 23.70 (0.933) | 34.93 (1.375) | 31.98 (1.259) | 0.12 (0.26) |
| 18 | 16 | DM80101*1816 | 76.20 (3.000) | 25.15 (0.990) | 23.70 (0.933) | 34.93 (1.375) | 31.98 (1.259) | 0.10 (0.23) |
| 20 | 16 | DM80101*2016 | 88.90 (3.500) | 28.80 (1.134) | 23.70 (0.933) | 36.98 (1.456) | 31.98 (1.259) | 0.16 (0.36) |
| 20 | 18 | DM80101*2018 | 82.55 (3.250) | 28.80 (1.134) | 25.15 (0.990) | 36.98 (1.456) | 34.93 (1.375) | 0.14 (0.31) |
| 22 | 18 | DM80101*2218 | 85.73 (3.375) | 30.56 (1.203) | 25.15 (0.990) | 38.10 (1.500) | 34.93 (1.375) | 0.15 (0.33) |
| 22 | 20 | DM80101*2220 | 92.08 (3.625) | 30.56 (1.203) | 28.80 (1.134) | 38.10 (1.500) | 36.98 (1.456) | 0.18 (0.40) |
| 25 | 20 | DM80101*2520 | 99.06 (3.900) | 35.31 (1.390) | 28.80 (1.134) | 42.01 (1.654) | 36.98 (1.456) | 0.25 (0.55) |
| 25 | 22 | DM80101*2522 | 92.08 (3.625) | 35.31 (1.390) | 30.56 (1.203) | 42.01 (1.654) | 38.10 (1.500) | 0.23 (0.50) |
| 28 | 22 | DM80101*2822 | 101.60 (4.000) | 37.47 (1.475) | 30.56 (1.203) | 44.45 (1.750) | 38.10 (1.500) | 0.26 (0.58) |
| 28 | 25 | DM80101*2825 | 101.60 (4.000) | 37.47 (1.475) | 35.31 (1.390) | 44.45 (1.750) | 42.01 (1.654) | 0.29 (0.64) |
| 30 | 25 | DM80101*3025 | 101.60 (4.000) | 41.81 (1.646) | 35.31 (1.390) | 47.02 (1.851) | 42.01 (1.654) | 0.37 (0.80) |
| 30 | 28 | DM80101*3028 | 107.95 (4.250) | 41.81 (1.646) | 37.47 (1.475) | 47.02 (1.851) | 44.45 (1.750) | 0.39 (0.85) |
| 35 | 28 | DM80101*3528 | 107.95 (4.250) | 46.13 (1.816) | 37.47 (1.475) | 50.29 (1.980) | 44.45 (1.750) | 0.44 (0.96) |
| 35 | 30 | DM80101*3530 | 120.65 (4.750) | 46.13 (1.816) | 41.81 (1.646) | 50.29 (1.980) | 47.02 (1.851) | 0.52 (1.13) |
| 38 | 30 | DM80101*3830 | 130.18 (5.125) | 52.10 (2.051) | 41.81 (1.646) | 54.99 (2.165) | 47.02 (1.851) | 0.75 (1.65) |
| 38 | 35 | DM80101*3835 | 133.35 (5.250) | 52.10 (2.051) | 46.13 (1.816) | 54.99 (2.165) | 50.29 (1.980) | 0.75 (1.65) |
| 42 | 35 | DM80101*4235 | 133.35 (5.250) | 57.48 (2.263) | 46.13 (1.816) | 60.33 (2.375) | 50.29 (1.980) | 0.83 (1.83) |
| 42 | 38 | DM80101*4238 | 133.35 (5.250) | 57.48 (2.263) | 52.10 (2.051) | 60.33 (2.375) | 54.99 (2.165) | 0.91 (2.01) |
| 50 | 38 | DM80101*5038 | 152.40 (6.000) | 65.41 (2.575) | 52.10 (2.051) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 1.23 (2.71) |
| 50 | 42 | DM80101*5042 | 152.40 (6.000) | 65.41 (2.575) | 57.48 (2.263) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 1.30 (2.86) |
| 60 | 42 | DM80101*6042 | 174.63 (6.875) | 77.22 (3.040) | 57.48 (2.263) | 88.90 (3.500) | 60.33 (2.375) | 1.71 (3.76) |
| 60 | 50 | DM80101*6050 | 174.63 (6.875) | 77.22 (3.040) | 65.41 (2.575) | 88.90 (3.500) | 63.50 (2.500) | 1.81 (3.99) |

# BSPP Переходник с наружной резьбой, метрический стандарт

# DM80153

| Размер НД (мм) | BSPP размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1/4" | DM80153*1204 | 51.64 (2.033) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 19.00 (0.748) | 0.05 (0.12) |
| 16 | 3/8” | DM80153*1606 | 59.23 (2.332) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 22.00 (0.866) | 0.09 (0.20) |
| 20 | 1/2" | DM80153*2008 | 66.37 (2.613) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 30.00 (1.180) | 0.16 (0.34) |
| 22 | 1/2" | DM80153*2208 | 70.69 (2.783) | 30.56 (1.203) | 38.10 (1.500) | 32.00 (1.259) | 0.20 (0.44) |
| 25 | 3/4” | DM80153*2512 | 82.65 (3.254) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 36.00 (1.417) | 0.28 (0.62) |
| 28 | 3/4” | DM80153*2812 | 82.78 (3.259) | 35.99 (1.417) | 44.45 (1.750) | 36.00 (1.417) | 0.30 (0.66) |
| 30 | 1” | DM80153*3016 | 83.49 (3.287) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 41.00 (1.614) | 0.40 (0.88) |
| 38 | 1-1/4” | DM80153*3820 | 106.38 (4.188) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 50.00 (1.970) | 0.83 (1.83) |
| 42 | 1-1/4” | DM20153*20 | 111.13 (4.375) | 56.97 (2.243) | 60.33 (2.375) | 50.00 (1.970) | 0.94 (2.06) |
| 50 | 1-1/2” | DM80153*5024 | 117.48 (4.625) | 65.41 (2.575) | 63.50 (2.500) | 55.00 (2.170) | 1.16 (2.55) |
| 60 | 2” | DM20153*32 | 136.53 (5.375) | 77.22 (3.040) | 88.90 (3.500) | 70.00 (2.756) | 1.59 (3.49) |

# BSPP Охватываемое угловое соединение (отвод) 90°,

# метрический стандарт

# DM80168

| Размер НД (мм) | BSPP размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Длина мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | E Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1/4” | DM80168*1204 | 43.00 (1.693) | 18.59 (0.732) | 27.00 (1.063) | 19.00 (0.748) | 21.74 (0.856) | 0.11 (0.24) |
| 16 | 3/8” | DM80168*1606 | 51.99 (2.047) | 23.70 (0.933) | 31.98 (1.259) | 22.00 (0.866) | 26.19 (1.031) | 0.19 (0.42) |
| 20 | 1/2" | DM80168*2008 | 67.95 (2.675) | 28.80 (1.134) | 36.98 (1.456) | 30.00 (1.180) | 33.02 (1.300) | 0.39 (0.86) |
| 25 | 3/4" | DM80168*2512 | 77.04 (3.033) | 35.31 (1.390) | 42.01 (1.654) | 36.00 (1.417) | 40.01 (1.575) | 0.67 (1.49) |
| 30 | 1” | DM80168*3016 | 85.60 (3.370) | 41.81 (1.646) | 47.02 (1.851) | 41.00 (1.614) | 50.01 (1.969) | 1.11 (2.44) |
| 38 | 1-1/4” | DM80168*3820 | 107.95 (4.250) | 52.10 (2.051) | 54.99 (2.165) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 2.08 (4.58) |
| 42 | 1-1/4” | DM20168*20 | 43.00 (1.693) | 56.97 (2.243) | 60.33 (2.375) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 2.04 (4.50) |

# JIC 37° Охватывающее шарнирное тройниковое соединение с ответвлением, метрический стандарт

# DM80170

| Размер НД (мм) | JIC Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперечный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | DM80170*0805 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.41 (0.764) | 19.05 (0.750) | 0.10 (0.21) |
| 10 | 6 | DM80170*1006 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.00 (0.945) | 23.83 (0.938) | 0.13 (0.29) |
| 12 | 8 | DM80170*1208 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 28.58 (1.125) | 0.22 (0.49) |
| 16 | 10 | DM80170*1610 | 51.99 (2.047) | 26.19 (1.031) | 31.98 (1.259) | 25.40 (1.000) | 0.40 (0.88) |
| 20 | 12 | DM80170*2012 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 36.98 (1.456) | 34.93 (1.375) | 0.80 (1.76) |
| 25 | 16 | DM80170*2516 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 44.45 (1.750) | 1.23 (2.71) |
| 30 | 20 | DM80170*3020 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.02 (1.851) | 50.80 (2.000) | 2.03 (4.47) |
| 38 | 24 | DM80170*3824 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 57.15 (2.250) | 3.90 (8.59) |

# BSPP Охватывающее тройниковое соединение с ответвлением, метрический стандарт

# DM80172

Примечание: имеются другие конфигурации, обращайтесь к дилеру

| Размер НД (мм) | BSPP Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм ( дюйм ) | C Глубина установки мм ( дюйм ) | D Длина мм ( дюйм ) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3/8” | DM80172*1606 | 50.8 (2.000) | 31.8 (1.250) | 32.0 (1.26) | 13.8 (0.541) | 0.38 (0.83) |
| 20 | 1/2" | DM80172*2008 | 63.5 (2.500) | 44.5 (1.750) | 37.0 (1.46) | 20.0 (0.788) | 0.93 (2.05) |
| 25 | 3/4" | DM80172*2512 | 66.8 (2.625) | 50.8 (2.000) | 42.0 (1.65) | 22.5 (0.884) | 1.27 (2.81) |
| 30 | 1” | DM80172*3016 | 76.2 (3.000) | 63.5 (2.500) | 47.0 (1.85) | 26.9 (1.058) | 2.28 (5.07) |
| 38 | 1-1/4” | DM80172*3820 | 92.2 (3.625) | 76.2 (3.000) | 54.5 (2.15) | 33.3 (1.311) | 3.96 (8.71) |
| 42 | 1-1/4” | DM80172*4220 | 111.3 (4.375) | 85.9 (3.375) | 60.3 (2.38) | 35.8 (1.411) | 6.05 (13.3) |

# BSPP Охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, метрический стандарт

# DM80175

| Размер НД (мм) | BSPP Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Длина мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | E Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1/4” | DM80175*1204 | 43.00 (1.693) | 38.10 (1.500) | 27.00 (1.063) | 19.00 (0.748) | 21.74 (0.856) | 0.17 (0.38) |
| 16 | 3/8” | DM80175*1606 | 51.99 (2.047) | 44.45 (1.750) | 31.98 (1.259) | 22.00 (0.866) | 26.19 (1.031) | 0.31 (0.68) |
| 20 | 1/2" | DM80175*2008 | 67.95 (2.675) | 63.50 (2.500)) | 36.98 (1.456) | 30.00 (1.180) | 33.02 (1.300) | 0.59 (1.29) |
| 25 | 3/4" | DM80175*2512 | 77.04 (3.033) | 69.85 (2.750) | 42.01 (1.654) | 36.00 (1.417) | 40.01 (1.575) | 1.04 (2.29) |
| 30 | 1” | DM80175*3016 | 85.60 (3.370) | 76.20 (3.000) | 47.02 (1.851) | 41.00 (1.614) | 50.01 (1.969) | 1.76 (3.88) |
| 38 | 1-1/4” | DM80175*3820 | 107.95 (4.250) | 82.55 (3.250) | 54.99 (2.165) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 3.44 (7.56) |
| 42 | 1-1/4” | DM20175*20 | 107.82 (4.245) | 88.90 (3.500) | 60.33 (2.375) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 3.57 (7.84) |

# JIC 37° Тройниковое соединение с ответвлением с наружной резьбой, метрический стандарт

# DM80177

| Размер НД (мм) | JIC Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперечный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | DM80177*0805 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.41 (0.764) | 12.70 (0.500) | 0.07 (0.16) |
| 10 | 6 | DM80177*1006 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.00 (0.945) | 15.88 (0.625) | 0.11 (0.23) |
| 12 | 8 | DM80177*1208 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 19.05 (0.750) | 0.18 (0.39) |
| 16 | 10 | DM80177*1610 | 51.99 (2.047) | 26.19 (1.031) | 31.98 (1.259) | 23.81 (0.9375) | 0.32 (0.69) |
| 20 | 12 | DM80177*2012 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 36.98 (1.456) | 28.58 (1.125) | 0.62 (1.35) |
| 25 | 16 | DM80177*2516 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 34.93 (1.375) | 1.03 (2.27) |
| 30 | 20 | DM80177*3020 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.02 (1.851) | 47.63 (1.875) | 1.75 (3.85) |
| 38 | 24 | DM80177*3824 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 50.80 (2.000) | 3.67 (8.07) |
| 50 | 32 | DM80177*5032 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 66.68 (2.625) | 4.64 (10.22) |

# JIC 37° Охватываемое тройниковое соединение, метрический стандарт

# DM80178

| Размер НД (мм) | JIC Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперченный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | DM80178*0805 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.41 (0.764) | 12.70 (0.500) | 0.07 (0.16) |
| 10 | 6 | DM80178*1006 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.00 (0.945) | 15.88 (0.625) | 0.11 (0.23) |
| 12 | 8 | DM80178*1208 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 19.05 (0.750) | 0.18 (0.39) |
| 16 | 10 | DM80178*1610 | 51.99 (2.047) | 26.19 (1.031) | 31.98 (1.259) | 23.81 (0.9375) | 0.32 (0.69) |
| 20 | 12 | DM80178*2012 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 36.98 (1.456) | 28.58 (1.125) | 0.62 (1.35) |
| 25 | 16 | DM80178*2516 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 34.93 (1.375) | 1.03 (2.27) |
| 30 | 20 | DM80178*3020 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.02 (1.851) | 47.63 (1.875) | 1.74 (3.84) |
| 38 | 24 | DM80178*3824 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 50.80 (2.000) | 3.67 (8.07) |
| 50 | 32 | DM80178*5032 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 66.68 (2.625) | 4.62 (10.16) |

# BSPP Охватываемое тройниковое соединение,

# метрический стандарт

# DM80180

| Размер НД (мм) | BSPP Размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Длина мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | E Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1/4" | DM80180*1204 | 43.00 (1.693) | 38.10 (1.500) | 27.00 (1.063) | 19.00 (0.748) | 21.74 (0.856) | 0.17 (0.38) |
| 16 | 3/8” | DM80180*1606 | 51.99 (2.047) | 44.45 (1.750) | 31.98 (1.259) | 22.00 (0.866) | 26.19 (1.031) | 0.31 (0.68) |
| 20 | 1/2" | DM80180*2008 | 67.95 (2.675) | 63.50 (2.500)) | 36.98 (1.456) | 30.00 (1.180) | 33.02 (1.300) | 0.59 (1.29) |
| 25 | 3/4" | DM80180*2512 | 77.04 (3.033) | 69.85 (2.750) | 42.01 (1.654) | 36.00 (1.417) | 40.01 (1.575) | 1.04 (2.29) |
| 30 | 1” | DM80180*3016 | 85.60 (3.370) | 76.20 (3.000) | 47.02 (1.851) | 41.00 (1.614) | 50.01 (1.969) | 1.76 (3.88) |
| 38 | 1-1/4” | DM80180*3820 | 107.95 (4.250) | 82.55 (3.250) | 54.99 (2.165) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 3.44 (7.56) |
| 42 | 1-1/4” | DM20180*20 | 107.82 (4.245) | 88.90 (3.500) | 60.33 (2.375) | 50.00 (1.970) | 63.50 (2.500) | 3.57 (7.84) |

# DIN 24° Охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, метрический стандарт

# DM80182

| Размер НД. (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьба | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперечный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S06 – M14x1.5 | DM80182*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 17.00 (0.669) | 0.06 (0.13) |
| 8 | S08 – M16x1.5 | DM80182*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 19.00 (0.748) | 0.08 (0.18) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80182*10 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.13 (0.950) | 22.00 (0.866) | 0.14 (0.24) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80182*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 20.00 (0.787) | 0.19 (0.41) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80182*15L | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 23.22 (0.914) | 0.32 (0.71) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80182*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 24.00 (0.945) | 0.33 (0.72) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80182*18L | 50.80 (2.000) | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 26.00 (1.023) | 0.32 (0.71) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80182*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.08 (1.460) | 30.00 (1.181) | 0.60 (1.32) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80182*22L | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 38.10 (1.500) | 30.00 (1.181) | 0.52 (1.14) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80182*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.00 (1.654) | 36.00 (1.417) | 0.99 (2.17) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80182*28L | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 44.45 (1.750) | 35.51 (1.398) | 0.90 (1.99) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80182*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.0 (1.850) | 41.00 (1.616) | 1.68 (3.87) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80182*35L | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 45.00 (1.772) | 1.60 (3.52) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80182*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 54.00 (2.126) | 3.50 (7.65) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80182*42L | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 54.00 (2.126) | 3.51 (7.71) |

# DIN 24° охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, метрический стандарт

# DM80183

| Размер НД (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьбаd | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Поперечный размер мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S06 – M14x1.5 | DM80182*06 | 27.99 (1.102) | 11.81 (0.465) | 16.51 (0.650) | 17.00 (0.669) | 0.06 (0.13) |
| 8 | S08 – M16x1.5 | DM80182*08 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.30 (0.760) | 19.00 (0.748) | 0.08 (0.18) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80182*10 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.13 (0.950) | 22.00 (0.866) | 0.14 (0.24) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80183*12 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 20.00 (0.787) | 0.19 (0.41) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80183*15L | 51.69 (2.035) | 26.19 (1.031) | 32.00 (1.260) | 23.22 (0.914) | 0.32 (0.71) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80183*16 | 51.99 (2.047) | 27.00 (1.063) | 32.00 (1.260) | 24.00 (0.945) | 0.33 (0.72) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80183*18L | 50.80 (2.000) | 27.00 (1.063) | 34.93 (1.375) | 26.00 (1.023) | 0.32 (0.71) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80183*20 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 37.08 (1.460) | 30.00 (1.181) | 0.60 (1.32) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80183*22L | 63.50 (2.500) | 33.02 (1.300) | 38.10 (1.500) | 30.00 (1.181) | 0.52 (1.14) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80183*25 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.00 (1.654) | 36.00 (1.417) | 0.99 (2.17) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80183*28L | 76.20 (3.000) | 40.01 (1.575) | 44.45 (1.750) | 35.51 (1.398) | 0.98 (2.15) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80183*30 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.0 (1.850) | 41.00 (1.616) | 1.87 (4.12) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80183*35L | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 50.80 (2.000) | 45.00 (1.772) | 1.66 (3.64) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80183*38 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.51 (2.146) | 54.00 (2.126) | 3.70 (8.13) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80183*42L | 107.82 (4.245) | 63.50 (2.500) | 60.33 (2.375) | 54.00 (2.126) | 3.60 (7.91) |

# DIN 24° Тройниковое шарнирное соединение с ответвлением с внутренней резьбой, метрический стандарт

# DM80184

| Размер НД (мм) | Серия DIN 3853/ISO 8434 S Резьба | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Длина мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Поперечный размер мм (дюйм) | E Поперечный размер мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S06 – M14x1.5 | DM80184*06 | 27.99 (1.102) | 30.38 (1.196) | 16.51 (0.650) | 11.81 (0.465) | 17.00 (0.669) | 0.06 (0.13) |
| 8 | S08 – M16x1.5 | DM80184*08 | 35.18 (1.385) | 37.64 (1.482) | 19.30 (0.760) | 16.00 (0.630) | 19.00 (0.748) | 0.11 (0.24) |
| 10 | S10 – M18x1.5 | DM80184*10 | 38.00 (1.496) | 39.93 (1.572) | 24.13 (0.950) | 17.91 (0.705) | 22.00 (0.866) | 0.15 (0.34) |
| 12 | S12 – M20x1.5 | DM80184*12 | 43.00 (1.693) | 43.92 (1.729) | 27.00 (1.063) | 21.74 (0.856) | 20.00 (0.787) | 0.20 (0.43) |
| 15L | L15 – M22x1.5 | DM80184*15L | 51.69 (2.035) | 51.69 (2.035) | 32.00 (1.260) | 26.19 (1.031) | 23.22 (0.914) | 0.31 (0.68) |
| 16 | S16 – M24x1.5 | DM80184*16 | 51.99 (2.047) | 55.35 (2.179) | 32.00 (1.260) | 27.00 (1.063) | 24.00 (0.945) | 0.36 (0.80) |
| 18L | L18 – M26x1.5 | DM80184*18L | 50.80 (2.000) | 50.80 (2.000) | 34.93 (1.375) | 27.00 (1.063) | 26.00 (1.023) | 0.33 (0.73) |
| 20 | S20 – M30x2.0 | DM80184*20 | 67.95 (2.675) | 70.92 (2.792) | 37.08 (1.460) | 33.02 (1.300) | 30.00 (1.181) | 0.68 (1.50) |
| 22L | L22 – M30x2.0 | DM80184*22L | 63.50 (2.500) | 64.08 (2.523) | 38.10 (1.500) | 33.02 (1.300) | 30.00 (1.181) | 0.58 (1.28) |
| 25 | S25 – M36x2.0 | DM80184*25 | 77.04 (3.033) | 81.99 (3.228) | 42.00 (1.654) | 40.01 (1.575) | 36.00 (1.417) | 1.20 (2.63) |
| 28L | L28 – M35x2.0 | DM80184*28L | 76.20 (3.000) | 76.68 (3.019) | 44.45 (1.750) | 40.01 (1.575) | 35.51 (1.398) | 0.98 (2.15) |
| 30 | S30 – M42x2.0 | DM80184*30 | 85.60 (3.370) | 90.30 (3.555) | 47.0 (1.850) | 50.01 (1.969) | 41.00 (1.616) | 1.77 (3.90) |
| 35L | L35 – M45x2.0 | DM80184*35L | 85.60 (3.370) | 86.89 (3.421) | 50.80 (2.000) | 50.01 (1.969) | 45.00 (1.772) | 1.60 (3.51) |
| 38 | S38 – M52x2.0 | DM80184*38 | 107.95 (4.250) | 115.06 (4.530) | 54.51 (2.146) | 63.50 (2.500) | 54.00 (2.126) | 3.77 (8.30) |
| 42L | L42 – M52x2.0 | DM80184*42L | 107.82 (4.245) | 109.07 (4.294) | 60.33 (2.375) | 63.50 (2.500) | 54.00 (2.126) | 3.35 (7.38) |

# Соединение крестового типа с двумя отверстиями BSPP, метрический стандарт

# DM80221

| Размер НД (мм) | BSPP размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Длина мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | G02 | DM80221*161602 | 50.8 (2.000) | 31.8 (1.250) | 32.0 (1.26) | 13.8 (0.541) | 0.38 (0.83) |
| 20 | G04 | DM80221*202004 | 63.5 (2.500) | 44.5 (1.750) | 37.0 (1.46) | 20.0 (0.788) | 0.93 (2.05) |
| 25 | G06 | DM80221*252506 | 66.8 (2.625) | 50.8 (2.000) | 42.0 (1.65) | 22.5 (0.884) | 1.27 (2.81) |
| 30 | G08 | DM80221*303008 | 76.2 (3.000) | 63.5 (2.500) | 47.0 (1.85) | 26.9 (1.058) | 2.28 (5.07) |
| 38 | G12 | DM80221*383812 | 92.2 (3.625) | 76.2 (3.000) | 54.5 (2.15) | 33.3 (1.311) | 3.96 (8.71) |
| 42 | G16 | DM80221*424216 | 111.3 (4.375) | 85.9 (3.375) | 57.9 (2.28) | 35.8 (1.411) | 6.05 (13.3) |

Соединение крестового типа с четырьмя отверстиями BSPP, метрический стандарт

DM800241

| Размер НД (мм) | BSPP размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Диаметр мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Длина мм (дюйм) | Е Длина мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | G02 | DM80241*161602 | 47.6 (1.875) | 31.8 (1.250) | 32.0 (1.26) | 50.8 (2.000) | 13.8 (0.541) | 0.55 (1.20) |
| 20 | G04 | DM80241*202004 | 57.2 (2.250) | 47.6 (1.875) | 37.0 (1.46) | 50.8 (2.000) | 21.6 (0.852) | 1.39 (3.05) |
| 25 | G06 | DM80241*252506 | 63.5 (2.500) | 54.0 (2.125) | 42.0 (1.65) | 54.0 (2.125) | 23.9 (0.940) | 2.19 (4.18) |
| 30 | G08 | DM80241*303008 | 73.0 (2.875) | 63.5 (2.500) | 47.0 (1.85) | 57.2 (2.250) | 27.3 (1.073) | 3.04 (6.68) |
| 38 | G12 | DM80241*383812 | 85.7 (3.375) | 76.2 (3.000) | 54.5 (2.15) | 58.4 (2.300) | 34.2 (1.348) | 4.94 (10.9) |
| 42 | G16 | DM80241*424216 | 101.6 (4.00) | 82.5 (3.250) | 57.9 (2.28) | 61.0 (2.400) | 35.8 (1.412) | 6.67 (14.7) |

# JIC 37°Female Swivel 90° Elbow,

# Metric

# DM80354

| Size OD (mm) | JIC Size | PART NUMBER | A Length mm (Inch) | B Diameter mm (Inch) | C Insertion Depth mm (Inch) | D Hex Across Flats mm (Inch) | Weight G & K Kg (Lbs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | DM80354*0805 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.41 (0.764) | 19.05 (0.750) | 0.08 (0.18) |
| 10 | 6 | DM80354*1006 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.00 (0.945) | 23.83 (0.938) | 0.16 (0.36) |
| 12 | 8 | DM80354*1208 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 28.58 (1.125) | 0.19 (0.42) |
| 16 | 10 | DM80354*1610 | 51.99 (2.047) | 26.19 (1.031) | 31.98 (1.259) | 25.40 (1.000) | 0.35 (0.76) |
| 20 | 12 | DM80354*2012 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 36.98 (1.456) | 34.93 (1.375) | 0.72 (1.58) |
| 25 | 16 | DM80354*2516 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 44.45 (1.750) | 0.96 (2.11) |
| 30 | 20 | DM80354*3020 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.02 (1.851) | 50.80 (2.000) | 1.75 (3.84) |
| 38 | 24 | DM80354*3824 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 57.15 (2.250) | 3.43 (7.56) |

# JIC 37° Соединение угловое (отвод) с наружной резьбой 90°, метрический стандарт

# DM80355

| Размер НД (мм) | JIC размер | Деталь № | A Длина мм (дюйм) | B Across Flats мм (дюйм) | C Глубина установки мм (дюйм) | D Размер под ключ мм (дюйм) | Вес кг (фунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | DM80355*0805 | 35.18 (1.385) | 16.00 (0.630) | 19.41 (0.764) | 12.70 (0.500) | 0.05 (0.11) |
| 10 | 6 | DM80355*1006 | 38.00 (1.496) | 17.91 (0.705) | 24.00 (0.945) | 15.88 (0.625) | 0.07 (0.15) |
| 12 | 8 | DM80355*1208 | 43.00 (1.693) | 21.74 (0.856) | 27.00 (1.063) | 19.05 (0.750) | 0.12 (0.25) |
| 16 | 10 | DM80355*1610 | 51.99 (2.047) | 26.19 (1.031) | 31.98 (1.259) | 23.81 (0.9375) | 0.20 (0.45) |
| 20 | 12 | DM80355*2012 | 67.95 (2.675) | 33.02 (1.300) | 36.98 (1.456) | 28.58 (1.125) | 0.41 (0.91) |
| 25 | 16 | DM80355*2516 | 77.04 (3.033) | 40.01 (1.575) | 42.01 (1.654) | 34.93 (1.375) | 0.67 (1.48) |
| 30 | 20 | DM80355*3020 | 85.60 (3.370) | 50.01 (1.969) | 47.02 (1.851) | 47.63 (1.875) | 1.11 (2.45) |
| 38 | 24 | DM80355*3824 | 107.95 (4.250) | 63.50 (2.500) | 54.99 (2.165) | 50.80 (2.000) | 2.35 (5.17) |
| 50 | 32 | DM80355*5032 | 115.19 (4.535) | 71.37 (2.810) | 63.50 (2.500) | 66.68 (2.625) | 2.98 (6.56) |