PYPLOK®

Инструкция по установке соединений

www.pyplok.ru
2012

Оглавление

# Инструкция по установке соединений «PYPLОK®»

## Разметочный и контрольный калибр

Разметочный (Маркировочный) и контрольный калибры объединены в одном инструменте.

### Маркировочный калибр

Калибр имеет штырек и отверстие для маркировки по осевой линии.  Установите калибровочный инструмент на трубу, прижав штырек к концу трубы. Нанесите отметку на трубу через отверстие для маркировки. Это необходимо для расположения соединения на трубе.

### Контрольный калибр

- Контрольный калибр имеет два выреза на каждой длинной стороне калибра.

- Используйте эти вырезы для контроля мин. и макс. наружного диаметра трубы.

- Калибр также имеет вырез посередине короткой стороны .

- Этот вырез имеет три точки для контроля размера соединения после обжима.

- На калибр нанесена информация о номере детали и размере трубы.

## Подготовка трубы

### Подготовка конца трубы

Подготовка конца трубы важна, чтобы обеспечить хороший контакт между поверхностью трубы и уплотнением внутри соединения. Подготовка включает следующие этапы:

- Резка труба

- Шлифовка трубы

- Очистка наружного диаметра трубы

### Резка трубы

С помощью прямой линейки убедитесь, что конец трубы направлен прямо, наденьте на него соединение и протолкните на место установки. Отрежьте трубу на необходимую длину. Старайтесь не повредить трубу гаечным ключом либо зажимным устройством. Рекомендуется, чтобы угол отреза был менее 3°, однако угол до 5° читается допустимым.

### Шлифовка трубы

В процессе шлифовки поверхности трубы удаляется все частицы, которые могут повредить уплотнения соединения во время его установки.

### Очистка наружного диаметра трубы

Очистите наружную поверхность трубы на ширину как минимум одного диаметра. Очистите наждачной шкуркой шероховатости, краску и иные покрытия с поверхности трубы. Помните: диаметр трубы не должен быть меньше минимального.

## Предустановочные процедуры

- Выберите соответствующие инструменты «Tube-Mac Pyplok», т.е. силовой агрегат и монтажную головку.

- Подготовьте концы трубы.

- Проверьте наружный диаметр трубы, убедитесь, что он не имеет повреждений.

- Убедитесь, что уплотнения находятся внутри соединений.

- Выберите соответствующий маркировочный/контрольный калибр. Все калибры промаркированы по типу и размеру трубы.

- С помощью калибра PMAX, измерьте наружный диаметр трубы. Наденьте соединение на трубу и осмотрите место соприкосновения соединения с трубой.

- С помощью калибра PMIN измерьте минимальный размер трубы, разместив калибр над внешним диаметром трубы. Калибр PMIN не должен входить на трубу. Такой контроль помогает проверить правильность использования маркировочного/контрольного калибра.

- Поместите калибр трубу таким образом, чтобы ограничительный штырек был плотно прижат к концу трубы.

- Нанесите отметку через отметочное отверстие.

ВНИМАНИЕ: При использовании обжимного инструмента гидравлическое давление не должно превышать 10,250 фунтов/кв. дюйм. Для привода пневматического Силовой агрегата требуется воздух под давлением мин. 80 фунтов/кв. дюйм.

## Процедура установки

- Вставьте трубу в соединение, как можно меньше вращая и поворачивая ее.

- В процессе проталкивания трубы через уплотнительные кольца, будет ощущаться сопротивление.

- Расположите конец соединения на трубе над нанесенной маркировочной отметкой, таким образом, чтобы часть отметки оставалась видимой. Это важно для получения надлежащей глубины установки и требуемого обжима.

- Установите блок нижнего зажимного устройства на верхний поршень блока питания.

- Установите  головку с верхним зажимным устройством на трубу вплотную к концу соединения.  Убедитесь, что фиксирующий шарик нижнего зажимного устройства находится в канавке верхней сборки зажимного устройства.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности оператора и инструмента, необходим полный контакт головки и силового агрегата.

Подсоедините силовой агрегат с гидравлическим приводом.

Активируйте гидравлический силовой агрегат до достижения необходимого давления, затем отключите.

Отсоедините сборку верхнего зажимного устройства от силового агрегата – процесс обжима завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обычно около каждого конца соединений «Tube-Mac Pyplok®» находятся два уплотнительных кольца – на их месте поверхность соединения приподнята. В некоторых случаях необходимо проводить обжим каждого конца соединения более одного раза, чтобы обжать эти участки. Количество обжимов зависит от типа, размера трубы, а также состояния обжимного устройства.

См. также Инструкцию по установке соединений «Pyplok®» и тренинги, проводимые компанией «Tube-Mac®».

## Контроль обжатых соединений

### Визуальный контроль

Убедитесь, что ширина обжатия полностью покрывает приподнятые участки на соединительном элементе.

### Контроль установки трубы

- Осмотрите метку установки трубы

- Убедитесь, что соединение покрывает одну часть метки, а другая часть остается видимой

- В случае если метка установки видна не четко, используйте контрольную метку для контроля надлежащей установки.

- Расположите разметочный инструмент вплотную к концу соединения, ограничительный штырек должен находиться  на противоположной от трубы стороне. Часть контрольной метки должна быть видимой через отверстие в калибре.

### Контроль диаметра обжима

- Поместите контрольный калибр на место обжима

- В двух точках на удалении примерно 90°  измерьте правильность обжима.

- Допустимый обжим –  мин. 2 точки контакта на расстоянии 90° между обжатыми участками и контрольным калибром

- Недопустимый обжим – контакт в 2 точках на расстоянии 180°.

- Если обжатое соединение не удовлетворяет контрольным требованиям, процесс обжима можно повторить.

# Text boxes

Труба